汾环行审〔2020〕19号

关于汾阳市鑫盛建筑材料厂

建筑废弃物及废矿石综合利用项目环境影响

报告表的批复

汾阳市鑫盛建筑材料厂：

你公司报送的《汾阳市鑫盛建筑材料厂建筑废弃物及废矿石综合利用项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及该项目报批申请、《报告表》专家技术审查意见均已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，经研究批复如下：

- 该项目由汾阳市发展和改革局进行备案，项目代码：2019-141182-42-03-111105。项目位于汾阳市三泉镇尚文村，占地面积11800㎡，一期年综合利用废矿石8万吨，二期年综合利用建筑废弃物25万吨，项目一期新建一个全封闭废矿石综合利用车间，包括破碎、水洗机制砂生产单元，同时配套建设原料库、洗砂废水沉淀池、洗车平台、磅房等公辅、环保设施。项目二期新建一个全封闭建筑垃圾综合利用车间，包括破碎、磁选、筛分生产单元，同时配套建设原料库、成品库等设施。总投资为230万元，环保投资为40.2万元，占总投资的17.48%。一期生产工

艺主要包括原料贮存、破碎、筛分、机制砂、洗砂系统等；二期

生产工艺主要包括原料贮存、人工筛检、粗篦筛筛分、预破、颚式破碎、磁选、锤式破碎、振动筛分等。从环保角度分析，在落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治措施后，不利影响能够得到减缓和控制，根据“报告表”评价结论，原则同意你公司按照环评设计和要求进行建设。要严格按照环评要求和批复意见落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。

二、项目在建设及运行中，重点做好以下工作：

1.落实大气污染防治措施。建设全封闭彩钢结构原料库、产品库，顶部设喷淋洒水设施；料斗入料、锤式破碎机、粗篦筛、鄂式破碎机、磁选机、振动筛分机分别安装密闭集气罩，经2套布袋除尘器处理后排放。施工期施工现场裸露场地绿化或遮盖、物料堆场全覆盖、洒水抑尘、密闭运输、施工出入口车辆喷淋冲洗等措施防治施工扬尘。

2.落实水污染防治措施。洗车平台配套建设沉淀池，洗车废水经沉淀处理后回用厂区；设置浓缩水池和淋控水收集池，洗砂废水循环使用，不外排；建设150m3初期雨水收集池。施工期建临时沉淀池一座，施工生活污水和设备冲洗废水经沉淀池收集并沉淀后用于施工区抑尘。

3.落实固体废物和噪声污染防治措施。运营期产生的固废主要有废土、废钢筋、废木材、废玻璃、废塑料、洗砂废泥砂、除尘灰、废机油及废机油桶和生活垃圾。废土、除尘灰运至中电环保科技发展有限公司“汾阳市一般公共固废处置及生态修复示范项目”场区内进行填埋处理；废钢筋、废木材、废玻璃、废塑料外售至废品回收公司；洗砂废泥砂运至附近施工场地作为施工材料使用；废机油及废机油桶暂存于危废暂存间，收集后交由有资质的单位处置；生活垃圾由当地环卫部门统一处理。采用低噪声设备，定期维护，保养。施工期建筑垃圾运至指定地点集中处置；采用低噪声设备，采取基础减振、严禁午休和夜间施工作业等噪声防治措施。

三、强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。完善突发环境事件应急预案，与当地政府及相关单位应急预案实施联动，定期组织开展应急演练，严格落实各项应急管理及环境风险防范措施，一旦出现问题及时妥善处理。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局申报环境影响评价文件。本项目环评批复文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

五、你单位应建立内部生态环境管理机构和制度，明确人员和生态环境保护职责。项目建设严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收后，方可正式投入使用。

按规定接受汾阳市环境监察大队的日常监管。

吕梁市生态环境局汾阳分局

（代章）

2020年9月23日