汾环行审〔2020〕30号

关于汾阳市三通晨宇加气站有限公司

汾阳市三通晨宇LNG加气站项目环境影响

报告表的批复

汾阳市三通晨宇加气站有限公司：

你公司报送的《汾阳市三通晨宇加气站有限公司汾阳市三通晨宇LNG加气站项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及该项目报批申请、《报告表》专家技术审查意见均已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管

理条例》有关规定，经研究批复如下：

该项目由汾阳市行政审批服务管理局进行备案，项目代码：2020-141182-52-03-014095。项目位于汾阳市阳城乡乔家庄村，占地面积3300㎡，设计年加气能力为1050万Nm3。主体工程包括4座加气岛，2台容积为60m3的卧式LNG储罐，储罐区一座，放散管一套，高度15m；配套建设营业厅、办公用房等辅助工程；给水、供热、供电公用工程；危废暂存间、集液池等环保设施。总投资为1500万元，环保投资为13.7万元，占总投资的0.91%。从环保角度分析，在落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治措施后，不利影响能够得到减缓和控制，根据“报告

表”评价结论，原则同意你公司按照环评设计和要求进行建设。要严格按照环评要求和批复意见落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。

二、项目在建设及运行中，重点做好以下工作：

1.落实大气污染防治措施。LNG储罐设置BOG自动回收系统，回收气体采暖期供壁挂燃气炉使用，其余气体经EAG加热器后通过15m放散管排放。施工期严格落实扬尘管控“六个百分百”措施，采取施工现场裸露场地绿化或遮盖、物料堆场全覆盖、洒水抑尘、密闭运输、施工出入口车辆喷淋冲洗等措施防治施工扬尘。

2.落实水污染防治措施。施工期生产废水收集沉淀后回用于抑尘洒水。

3.落实固体废物和噪声污染防治措施。运营期产生的固废主要有废机油和生活垃圾，废机油按照《危险废物贮存污染控制标准》在危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置，生活垃圾由当地环卫部门统一处理。施工期建筑垃圾运至指定地点集中处置；采用低噪声设备，采取基础减振、严禁午休和夜间施工作业等噪声防治措施。

三、强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。完善突发环境事件应急预案，与当地政府及相关单位应急预案实施联动，定期组织开展应急演练，严格落实各项应急管理及环境风险防范措施，一旦出现问题及时妥善处理。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局申报环境影响评价文件。本项目环评批复文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

五、你单位应建立内部生态环境管理机构和制度，明确人员和生态环境保护职责。项目建设严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收后，方可正式投入使用。

按规定接受汾阳市生态环境保护综合行政执法队的日常监管。

吕梁市生态环境局汾阳分局

（代章）

2020年12月15日