汾环行审〔2020〕31号

## 关于山西红晟土特产品有限公司

## 农副产品加工项目环境影响报告表的批复

山西红晟土特产品有限公司：

你公司报送的《山西红晟土特产品有限公司农副产品加工项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及该项目报批申请、《报告表》专家技术审查意见均已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，经研究批复如下：

该项目由汾阳市发展和改革局进行备案，项目编码：2019-141182-13-03-006439。项目位于汾阳市阳城乡文侯村，占地面积9920㎡，年加工农副产品300吨。租用文侯村内现有厂房、办公用房及场地，在原有建筑基础上进行改造分区，不涉及拆除建筑物，门卫室和办公用房利用现有，生产车间厂房进行改造分区，主体工程包括浸泡车间、去衣车间、分选车间、筛选包装间、预冷间、冷冻间、烘烤车间、冷却车间、包装车间、配套建设原料库、产品库，办公区、化验室等辅助工程，给水、供热、供电公用工程，污水处理设施、危废暂存间等环保工程。总投资为300万元，环保投资为31.5万元，占总投资的10.5%。项目

生产工序为投料→浸泡→去皮→分选、筛选→冷冻→烘烤→包装。采用R-404A制冷剂。从环保角度分析，在落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治措施后，不利影响能够得到减缓和控制，根据“报告表”评价结论，原则同意你公司按照环评设计和要求进行建设。要严格按照环评要求和批复意见落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。

二、项目在建设及运行中，重点做好以下工作：

1.落实大气污染防治措施。运营期采取加强污水处理设施各处理系统管理、及时清运污泥、绿化等措施以减轻恶臭污染物对周围环境的影响。施工期物料堆场全覆盖、洒水抑尘、密闭运输、施工出入口车辆喷淋冲洗等措施防治施工扬尘。

2.落实水污染防治措施。运营期生活和生产废水经污水处理设施处理后回用于绿化及农田灌溉，处理规模为5m3/d，采用“AO地埋式一体化处理设备+UASB +气浮加药处理”工艺；同时设置一座430m3清水池，用于采暖期暂存污水处理设施出水。施工期废水收集沉淀后回用于抑尘洒水。

3.落实固体废物和噪声污染防治措施。运营期产生的固废主要有杂质、不合格品、污泥、废机油和生活垃圾。废机油暂存在厂内危废暂存间内，委托有资质的单位进行定期处置，不合格品集中收集后外售，污泥定期委托村民拉运堆肥，杂质和生活垃圾由当地环卫部门统一处理。采取封闭车间、设备减震等降噪措施。施工期建筑垃圾运至指定地点集中处置；采用低噪声设备，采取基础减振、严禁午休和夜间施工作业等噪声防治措施。

三、强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。完善突发环境事件应急预案，与当地政府及相关单位应急预案实施联动，定期组织开展应急演练，严格落实各项应急管理及环境风险防范措施，一旦出现问题及时妥善处理。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局申报环境影响评价文件。本项目环评批复文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

五、你单位应建立内部生态环境管理机构和制度，明确人员和生态环境保护职责。项目建设严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收后，方可正式投入使用。

按规定接受汾阳市生态环境保护综合行政执法队的日常监管。

吕梁市生态环境局汾阳分局

（代章）

2020年12月15日