汾环行审〔2021〕15号

## 关于汾阳市昌锦酒业科技发展有限公司

## 汾阳昌锦包装项目环境影响报告表的批复

汾阳市昌锦酒业科技发展有限公司：

你公司报送的《汾阳市昌锦酒业科技发展有限公司汾阳昌锦包装项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及该项目报批申请、《报告表》专家技术审查意见均已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，经研究批复如下：

该项目由汾阳杏花村经济技术开发区管委会进行备案，项目代码：2105-141164-89-01-411617。项目位于汾阳市杏花村经济技术开发区，占地面积15351㎡，年生产加工4000万个塑料盖。项目主体工程包括1#厂房3993㎡、2#厂房2904㎡、3#厂房4646.9㎡，同时配套建设磅房、库房储运工程；给水、供热、供电公用工程；活性炭吸附、危废暂存间等环保工程等。总投资为5500万元，环保投资为111万元，占总投资的2.0%。项目生产工序包括成模、烫金、覆膜、瓶盖组装等。从环保角度分析，在落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治措施后，不利影响能够得到减缓和控制，根据“报告表”评价结论，原则同意你公司按照环评设计和要求进行建设。要严格按照环评要求和

批复意见落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。

二、项目在建设及运行中，重点做好以下工作：

1.落实大气污染防治措施。注塑机、烫金机上方分别设置集气罩收集后经活性炭吸附处理装置处理，上述废气经处理后污染物满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》（晋气防办〔2017〕32号）中包装印刷行业非甲烷总烃排放标准限值要求后排放；非甲烷总烃无组织排放浓度满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》（晋气防办〔2017〕32号）中排放限值标准要求。施工期施工现场裸露场地绿化或遮盖、物料堆场全覆盖、洒水抑尘、密闭运输、施工出入口车辆喷淋冲洗等措施防治施工扬尘。

2.落实水污染防治措施。生活废水进入厂区化粪池处理后排入市政污水管网，最后排入杏花镇污水处理厂。施工期建临时沉淀池一座，施工生活污水和设备冲洗废水经沉淀池收集并沉淀后用于施工区抑尘。

3.落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。废塑料盖送至废品收购站，废机油、废活性炭在厂区内危废暂存间分别暂存，定期交由有资质单位处置，严格执行危险废物转移联单制度，强化危险废物运输的环境保护措施，有效防范突发环境事件。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）建设和管理危险废物暂存库。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。

4.落实噪声污染防治措施。采用选用低噪声设备、基础减震、室内安装、运输限速、禁鸣等措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。施工期采用低噪声设备，采取基础减振、严禁午休和夜间施工作业等噪声防治措施。

三、强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。加强危险废物收集、贮存和出厂转移环节的环境管理和风险防范。遵循分区布置的原则，生产区、生活区、危废暂存间分开设置。完善突发环境事件应急预案，与当地政府及相关单位应急预案实施联动，定期组织开展应急演练，严格落实各项应急管理及环境风险防范措施，一旦出现问题及时妥善处理。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局申报环境影响评价文件。本项目环评批复文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

五、你单位应建立内部生态环境管理机构和制度，明确人员和生态环境保护职责。严格落实运营期的污染源监测计划。按照有关标准、规定要求，完善环境监测计划，建立污染源监测台账制度，保存原始监测记录，定期向公众公布监测结果。项目建设严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收后，方可正式投入使用。

按规定接受汾阳市生态环境保护综合行政执法队的日常监管。

吕梁市生态环境局汾阳分局

2021年9月24日