# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

# （公示本）

| 项 目 名 称： | 报废机动车回收拆解项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 汾阳市运达再生资源回收有限公司 |
| 编 制 日 期： | 二〇二二年四月 |

中华人民共和国生态环境部制

《汾阳市运达再生资源回收有限公司报废机动车回收拆解项目》

技术审查意见修改说明

| 序号 | 审查意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据《报废汽车回收拆解企业技术规范》、《报废机动车回收管理办法》《报废机动车回收管理办法实施细则》相关要求，细化分析项目选址、规模、工艺、措施等与上述文件要求相符性；核实项目与地表水体虢义河的位置关系和距离，分析与《关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》的相符性，进而论证项目选址环境可行性。 | 根据《报废汽车回收拆解企业技术规范》、《报废机动车回收管理办法》《报废机动车回收管理办法实施细则》相关要求，细化分析了项目选址、规模、工艺、措施等与上述文件要求相符性（详见P9~P25）； 已核实项目与地表水体虢义河的位置关系和距离，分析了与《关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》的相符性，进而论证了项目选址环境可行性（详见P8~P9）。 |
| 2 | 完善工程内容建设一览表，细化汽车拆解主要生产设备规格型号、参数和台套数，结合运行制度核准各生产线生产规模；根据吕梁市汽车保有量分析项目汽车拆解规模确定的合理性和来源的保证性。 | 已完善工程内容建设一览表，细化了汽车拆解主要生产设备规格型号、参数和台套数，结合运行制度核准了各生产线生产规模（详见P28~P30）； 根据吕梁市汽车保有量分析了项目汽车拆解规模确定的合理性和来源的保证性（详见P30）。 |
| 3 | 根据报废汽车来源和种类的不同细化生产工艺流程及产污环节，补充原料及产品、生产车间的建筑结构形式和尺寸，分析其建筑面积、容积与相关要求相符性。 核实项目拆解工序生产用水单元、水质、水量，补充污水处理站设计规模、处理工艺和处理后废水的回用方式，分析废水循环利用不外排的保证性。细化全厂的雨水、污水收集和处理措施，完善全厂水平衡。 | 已根据报废汽车来源和种类的不同细化了生产工艺流程及产污环节（详见P38~P45），已补充原料及产品、生产车间的建筑结构形式和尺寸（详见P28~P29），分析了其建筑面积、容积与相关要求相符性（详见P80）。 已核实项目拆解工序生产用水单元、水质、水量，补充了污水处理站设计规模、处理工艺和处理后废水的回用方式，分析了废水循环利用不外排的保证性（详见P35~P37）。细化了全厂的雨水、污水收集和处理措施，完善了全厂水平衡（详见P69~P71）。 |
| 4 | 根据《排污许可证申请及核发技术规范 废弃资源加工工业》完善项目的有机废气和颗粒物等废气治理措施，根据汽车拆解废油液、制冷剂抽取工序生产设备构造细化集气罩位置、方式和净化设施等技术参数，补充风量和污染物排放量确定依据。补充无组织有机废气排放标准。 | 已根据《排污许可证申请及核发技术规范 废弃资源加工工业》完善了项目的有机废气和颗粒物等废气治理措施，根据汽车拆解废油液、制冷剂抽取工序生产设备构造细化了集气罩位置、方式和净化设施等技术参数，补充了风量和污染物排放量确定依据（详见P66~P68）。 补充了无组织有机废气排放标准（详见P58）。 |
| 5 | 细化项目一般工业固废、危险废物产生种类和产生量。按照危险废物评价技术指南，危废收集、暂存及处置措施、周转周期，分析危废暂存库容积确定的合理性和满足性。补充危废暂存间废油、废铅酸电池等危废的废气治理措施。 | 已细化项目一般工业固废、危险废物产生种类和产生量。按照危险废物评价技术指南，完善了危废收集、暂存及处置措施、周转周期等内容，分析了危废暂存库容积确定的合理性和满足性（详见P72~P82）。 补充了危废暂存间废油、废铅酸电池等危废的废气治理措施（详见P68）。 |
| 6 | 完善厂区的分区防渗措施；根据《排污许可证申请及核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）调整监控计划和监控点位并附图；细化环境保护措施监督检查清单和建设项目污染物排放量汇总表。 | 已完善厂区的分区防渗措施；根据《排污许可证申请及核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）调整了监控计划和监控点位并附图（详见P85~P86、附图4）； 已细化环境保护措施监督检查清单和建设项目污染物排放量汇总表（详见P95~P96、P98）。 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 汾阳市运达再生资源回收有限公司报废机动车回收拆解项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2107-141182-89-01-856629 |
| 建设单位联系人 | 杨利存 | 联系方式 | 18634686626 |
| 建设地点 | 山西省吕梁市汾阳市阳城镇小虢城村东630米处 |
| 地理坐标 | （ 111 度 48 分 16.19 秒， 37 度 11 分 0.72 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C4210 金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业__85金属废料和碎屑加工处理__废机动车加工处理 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 汾阳市行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2107-141182-89-01-856629 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 58.5 |
| 环保投资占比（%） | 11.7% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、汾阳市城市总体规划符合性分析 根据《汾阳市城市总体规划》（2012-2030）： 汾阳市城市产业体系构建为：重点发展酿酒业、农副食品加工业、新型煤化工等三大核心产业，打造白酒产业基地和煤化工产业基地；培育高端装备制造业、新材料产业等新兴产业；巩固发展新型建材、橡胶产业等延续性产业，打造橡胶再生循环利用产业循环链。产业布局规划为：规划市域形成“一带、一心、三园”的产业布局结构。 （1）一带：杏花村——阳城经济发展带 围绕杏花村镇、贾家庄镇、中心城区和阳城镇，形成市域工业发展密集带和文化休闲旅游、现代物流、信息金融、商贸会展等服务业集聚带。 （2）一心：市域产业服务中心 依托汾阳中心城区打造市域产业服务中心，重点发展旅游服务、商贸商业、现代物流、科研培训、商务会展、信息金融、文化创意等现代服务业，打造辐射市域的现代服务业集聚区。 （3）三园 ①杏花村酒业集中发展区：位于杏花村镇内，重点发展酿造业、酿酒相关产业、酒文化及旅游产业，建设酒文化名城，打造山西清香型白酒基地。 ②阳城商贸物流经济开发区：位于阳城镇境内，重点发展以家具、工业品为主的现代商贸及物流产业，培育会展、金融、商务等现代服务业，建设成为区域性商贸物流中心。 ③三泉焦化工业园区：位于三泉镇境内，重点建设煤炭产业链，发展煤炭、焦化、电力、新型煤化工、新型建材等产业。 本项目位于山西省吕梁市汾阳市阳城镇小虢城村东630米处，不在汾阳市城市规划范围之内，项目的建设不改变用地性质，采取了有效污染防治措施，因此本项目不违背汾阳市城市总体规划的要求。汾阳市城市总体规划图见附图4。 汾阳市工业企业按照重点发展方向布局分为五大产业园区，分别是： ①三泉焦化工业园区：是省政府确定的八大焦化工业园区之一，也是吕梁市确定的七大工业园区之一，是集采煤、洗煤、炼焦、煤气利用、化产品加工和发电为一体的链式工业园区。园区距市中心20公里，东距340省道2公里，南距孝柳铁路东曹车站1.5公里。交通便利，资源丰富，地理位置优越，实现了“六通一平”（通路、通水、通电、通邮、通气、通讯、平整土地）。 ②循环经济产业园区：汾阳市阳城乡、演武镇一带有着50多年从事废旧轮胎回收、加工的历史，年回收废轮胎500余万条30余万吨，成为全国最大的废旧轮胎回收集散地，并形成废旧轮胎回收、剥胎、钢圈利用、制造鞋底、皮罐、再生胶粉等产品的橡胶再生利用产业链条。园区规划面积5000亩，重点引进轮胎翻新，超细橡胶粉，钢丝胎裂解等高新技术，提升技术水平和科技含量，形成了收购、初加工、深加工不断延伸的产业链。 ③栗家庄食品工业园区：栗家庄食品工业园区成立于2005年12月，位于栗家庄乡境内，夏汾高速公路、汾柳高速公路和307国道旁，交通运输条件极其便利。园区规划区域面积2万亩，占地面积2640亩。园区以做大做强农副产品加工这一主导产业为目标，围绕汾州核桃、汾州香小米、汾阳长山药等特色农产品，重点引进绿色农副产品、食品、饮品生产加工企业，生产绿色、环保、营养、安全的食品。 ④肖家庄科技工业园区：经山西省经济和信息化委员会批准成立。园区紧靠汾平公路和307国道连接线，交通运输便捷，水电齐全，规划面积310公顷。园区以发展新型建材、装备制造、轻钢网架、轻工电子为重点，实现传统工业技术升级、区域产业配套协作、经济问题迅速提升三大突破。 ⑤阳城商贸物流经济开发区：位于连接汾、孝、介、平四市的枢纽黄金地带，规划面积35854亩，约合24平方公里，其中核心区14平方公里，起步区6平方公里。开发区具备五大优势：突出的区位优势、发达的交通优势、商贸物流传统产业优势、厚重的人文历史优势和强劲的矿产资源经济支撑优势。随着山西“一核一圈三群”城镇化格局的构建和汾阳市城市控规以及杏花、阳城“五规合一”的全面启动，阳城商贸物流经济开发区将成为汾阳市扩大开放的窗口，成为创造经济发展新机制、新模式的试验田和突破口。 本项目位于山西省吕梁市汾阳市阳城镇小虢城村东630米处，位于阳城商贸物流经济开发区，租用原养殖场（非耕地）场地作为本项目用地（土地租赁协议见附件）。2021年8月5日，汾阳市杏花村经济技术开发管委会出具了证明：本项目的建设符合阳城商贸园区长远发展规划要求， 本项目主要进行报废机动车的拆解，将废旧机动车进行分类收集，然后进行拆解并对有用物质进行回收利用。本项目的建设将减少废旧物资所造成的环境污染，增加劳动就业机会，促进地区经济的发展，并具有良好的经济效益和社会效益。因此，本项目的建设符合《汾阳市城市总体规划》要求。 2、汾阳市生态功能区划符合性分析 本项目建设厂址位于山西省吕梁市汾阳市阳城镇小虢城村东630米处，根据《汾阳市生态功能区划》（汾阳市人民政府，2009年12月），本项目厂址所在区域属于ⅡA汾阳南部土壤保持与营养物质保持生态功能类单元。 该区位于汾阳市南部，包括阳城乡、演武镇、肖家庄镇、汾阳城区的全部区域和三泉镇的东部区域，总面积259平方公里。 该区主要的生态服务功能是土壤保持与营养物质保持。主要生态环境问题及成因：①大气污染比较严重。该区拥有多家焦化企业，部分焦化、煤业、冶炼、建材等企业生产废气污染物控制设施未能稳定运行，使得该区大气环境受到了较大的影响。②该区农田面积较大，农业生产过程中由于长期使用化学肥料、农药以及农膜，致使土壤受到污染，土壤生产力下降；该区工业企业在生产过程中排放的废水废气也对土壤造成了一定的污染。③水资源紧缺。该区地处平原，降水量少于汾阳其他区域，地下水位埋深较浅，但由于蒸发量大，矿化度达5克/升以上，只宜用于灌溉，并且由于工业用水量的日益增加，进一步加剧了水资源紧缺的问题。④该区的西河乡、两街办为汾阳城区所在地，人口密度较大，城镇基础设施不完善，特别是供水、排水系统及城市垃圾处理处置等与城市发展速度不相适应，绿化美化难于满足城市发展的需要，生态环境压力较大。 保护措施：①对于一些小规模、粗放经营的焦化企业实施产业重组，生产规模和主体生产设备必须达到国家产业政策规定的要求，同时要配套建设基本的化产回收装备一焦油与粗苯回收，产生的煤气除解决居民生活和服务业用气外，剩余煤气和废热回收利用，实现能源转换。②大力发展生态农业，积极向生态农业方向转变，推广应用低残留高效、低毒农药和生物防治，禁止使用有机磷农药，减少化学农药的使用，推广使用可降解农膜，减少对土壤的污染。③保护现有的水资源，鼓励节约用水。工业用水方面，限制建设高耗水型项目，鼓励废水经处理后回用或循环使用，减少水资源的消耗和污水的排放；农业用水方面，推广农业节水灌溉设备，提高灌溉效率；城市用水方面，加快供水管网改造，降低管网漏失率，加大节水设备和节水器具的推广力度，推动公共建筑、生活小区、住宅节水和中水回用设施建设，推进污水处理及再生利用。④加大城市规划和建设力度，加快城市基础设施建设，全面启动该区通道绿化、村庄绿化、环城区绿化工程，对环城区绿化林进行补栽补种，有效地改善城市生态环境。 发展方向：强化城区政治、经济、文化中心地位，以“人文、城市、生态”为主题，以可持续发展为目标，把城区建设成社会、经济与环境协调发展的山水园林城市；大力发展生态农业，改进施肥方式、灌溉制度以及合理种植农作物，减少氮磷的流失，增强营养物质保持能力。 本项目属于废旧资源综合利用业，生产过程中产生的大气污染物主要为剪切、压扁过程产生的粉尘，制冷剂、废油液回收过程散逸的非甲烷总烃，产生量较少，采取治理措施后均能做到达标排放；产生的废水主要为车间冲洗水、初期雨水，经各类收集池收集、油水分离、混凝沉淀后回用于车间冲洗、厂区抑尘洒水，不外排；同时，本项目汽车拆解作业区采取硬化、防渗措施。本项目采取了相应的污染控制措施，污染物排放对周边区域环境的影响较小，因此本项目的建设不违背ⅡA汾阳南部土壤保持与营养物质保持生态功能类单元的保护要求。汾阳市生态功能区划图见附图5。 3、汾阳市生态经济区划符合性分析 本项目建设厂址位于山西省吕梁市汾阳市阳城镇小虢城村东630米处，根据《汾阳市生态经济区划》（汾阳市人民政府，2009年12月），本项目厂址所在区域属于ⅣB-1汾阳东南部综合经济发展生态经济区；属于Ⅳ重点开发区，ⅣB汾阳东南部重点开发区。 该区位于汾阳东南部，地跨4个乡镇，包括演武镇、冀村镇、肖家庄镇和阳城乡的绝大部分区域，总面积237.45平方公里。 该区的主要生态环境问题及其成因：①该区域主要以农田为主，农业现代化水平低，农膜、化肥、农药使用量大，土壤污染较重，农田生态系统退化。②作物秸秆利用率低，秸秆被露天焚烧，成为季节性大气污染的重要因素；禽畜粪便、生活垃圾露天堆积，对农村环境造成一定的影响。③该区内分布有冶炼、煤炭洗选、化工等工矿企业和橡胶工业园区，工业生产排放的污染物对周边水体及大气环境造成不同程度的污染。 该区的生态环境保护要求为：①农业生产中尽量减少农药、化肥的投入量，大力提倡使用有机肥，发展生物防治病虫害技术，发展生态农业；通过在该地区实施村庄、水边、路边、田间的绿化工程提高当地的林草覆盖率，防止水土流失。②严格控制畜禽养殖场排污，有效利用农作物秸秆，推广秸秆、粪便沼化还田，实现有机废弃物的资源化处理，建立集养殖、沼气、种植、加工于一体的生态经济模式。③对现有的冶炼、煤焦化、洗煤、化工企业进行生产工艺改革，增设相关的污染防治设备来减少污疑物的排放，如焦化企业配套建设完善装煤、推焦、熄焦除尘装置和煤气净化、废水处理等环保设施，洗煤厂煤矸石应进行综合利用等。④橡胶工业园区围绕废物循环、能量交换，建立企业间和产业间的工业代谢和共生关系，锅炉或热油炉加装脱硫除尘器，建设生活污水和工业废水的分流纳管和处理处置系统，建立统一的固体废物、生活垃圾和危险废物的分类收集和处理处置系统，建设热电联供与集中供热供冷系统。 本项目属于废旧资源综合利用业，生产过程中产生的大气污染物主要为剪切、压扁过程产生的粉尘，制冷剂、废油液回收过程散逸的非甲烷总烃，产生量较少，采取治理措施后均能做到达标排放；产生的废水主要为车间冲洗水、初期雨水，经各类收集池收集、油水分离、混凝沉淀后回用于车间冲洗、厂区抑尘洒水，不外排；同时，本项目汽车拆解作业区采取硬化、防渗措施。本项目采取了相应的污染控制措施，污染物排放对周边区域环境的影响较小，因此本项目的建设不违背ⅣB-1汾阳东南部综合经济发展生态经济区的保护要求。汾阳市生态经济区划图见附图6。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据山西省人民政府发布的《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发【2020】26号），要求“实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”）生态环境分区管控”。 根据“吕梁市人民政府吕政发【2021】5 号关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知”，本项目属于一般管控单元。该单元的要求是：主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、山西省和我市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 本项目位于山西省吕梁市汾阳市阳城镇小虢城村东630米处，不涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区，未占用基本农田。项目运营期内，各项大气污染物均可满足达标排放的要求，污废水不外排，各类固体废物均可做到合理处置。因此，本项目的建设满足《关于实施 “三线一单”生态环境分区管控的意见》中对一般管控单元的相关管控要求。本项目与吕梁市生态环境管控单元图相对位置关系见附图7。 表1-1 “三线一单”符合性分析 “三线一单” 符合性分析 生态保护 红线 建设地点位于山西省吕梁市汾阳市阳城镇小虢城村东630米处，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态红线保护要求。 环境质量 底线 大气：根据例行监测数据，本项目所在区域为非达标区域，大气环境质量一般；在监测期间，非甲烷总烃监测值符合河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的标准值，项目区所在区域非甲烷总烃的环境空气质量良好。 地下水：根据监测结果可知：本次7个监测点位中，除东官村水井（3#）、西关村水井（4#）、普会村水井（6#）水井总硬度超过《地下水质量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类标准限值，其余各监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类标准限值。项目所在区域地下水质情况良好。 土壤：项目区土壤特征污染物监测值满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，项目区土壤环境质量较好。 区域环境质量现状良好，根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目建设对周边的影响较小，不触及环境质量底线。 资源利用 上线 项目运营过程中会消耗一定量的电力和水，通过加强节能管理、使用节能设备，水循环利用等，可降低能源消耗；建设场地属于工业用地，符合资源利用上线要求。 负面清单 根据中华人民共和国国家和发展改革委员会29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日起实行）中的相关规定，本项目属于鼓励类项目，不属于负面清单的项目。 吕梁市生态环境总体准入清单 建设地点位于山西省吕梁市汾阳市阳城镇小虢城村东630米处，不在“禁止开发建设活动”和“限制开发建设活动”的区域； 各项污染均采取合理措施，符合“污染物排放管控”要求； 拆解车间及废旧物资储藏室均采取防渗措施，危险废物暂存于危废暂存间，符合“环境风险防控”要求； 水资源利用、能源利用、土地资源均符合吕梁市资源利用效率要求。 2、选址可行性分析 （1）河流水系 根据2019年5月12日起施行的山西省人民政府令第262号《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》中第十一条之要求：在汾河干流河道水岸线以外原则上不小于一百米、支流原则上不小于五十米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力。 本项目位于山西省吕梁市汾阳市阳城镇小虢城村东630米处，厂界南侧约75m为虢义河。虢义河属于汾河一级支流文峪河的支流，因此本项目距虢义河不占用汾河支流原则上不小于五十米划定生态功能保护线，本项目选址符合《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》相关要求。 （2）敏感目标 本项目位于山西省吕梁市汾阳市阳城镇小虢城村东630米处，中心地理坐标为E 111°48′16.19″，N 37°11′0.72″。项目区西侧为山西锦森瑞木业有限公司，东侧为山西宏祥煤业有限公司，北侧为废弃工业场地，南侧约75m为虢义河。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，本项目影响区不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域。 根据项目工程分析，运营期对产生的废气、废水、噪声、固废等采取各项防治措施后，对周围环境产生影响在可接受范围内，根据分析不会对周围敏感点产生影响。 综上，项目选址可行。 3、相关生态环境保护法律法规政策符合性分析 本次项目建设与《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）、《报废机动车回收管理办法》《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令 2020 年第2号）、《报废机动车拆解环境保护技术规范》（JH348-2007）、《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）、《进一步加强报废汽车拆解及机动车维修行业危废规范化管理的通知》（晋环土壤﹝2017﹞81 号）及《汽车产品回收利用技术政策》相关要求的相符性分析见表1-2。 |

| 其他符合性分析 | 表1-2（1） 本项目建设与《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）相符性分析表 序号 《报废机动车回收拆解企业技术规范》要求 本项目拟建内容 相符性 一 拆解产能要求 1 企业所在地区（地市级）类型依据年机动车保有量确定，企业数量依据地区年拆解产能确定。 本项目所在地区为吕梁市，吕梁市统计局《吕梁市2020年国民经济和社会发展统计公报》：2020年末全市民用汽车保有量（不包括摩托车、拖拉机及挂车等）50.8万辆。属于表1中IV档。 符合 2 单个企业最低年拆解产能应满足GB22128-2019表2要求。GB22128-2019表2中单个企业年拆解产能标准车型为GA802中所定义的小型载客汽车，其他车型依据整备质量换算，标准车型整备质量为1.4吨。 本项目所在地区类型为IV档，表2中IV档地区单个企业最低年拆解产能为1.0万辆。本项目年拆解机动车5000辆，其中小型汽车3000辆，大中型汽车2000辆（大中型汽车整备质量为5.36t/辆，折7657辆标准车型），则本项目拆解产能进行质量换算后为10657辆/年，拆解产能满足IV档最低要求。 符合 二 场地建设要求 1 企业建设项目选址应满足如下要求： a）符合所在地城市总体规划或国土空间规划； b）符合GB50187、HJ348 的选址要求，不得建在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，且避开受环境威胁的地带、地段和地区； 项目位于山西省吕梁市汾阳市阳城镇小虢城村东630米处，符合《汾阳市城市总体规划》。项目不在城市居民区、商业区、饮用水源地保护区及其他环境敏感区内，厂界500m范围内无居民区，且不在受环境威胁的地带、地段和地区。 符合 2 企业应严格执行《工业项目建设用地控制指标》建设用地标准，且场地建设符合HJ348的企业建设环境保护要求。 项目将严格按照HJ348相关要求进行建设，具体符合性分析详见表1-2（3）。 符合 3 企业场地应具备拆解场地、贮存场地和办公场地。其中，拆解场地和贮存场地（包括临时贮存）的地面应硬化并防渗漏，满足GB50037的防油渗地面要求。 项目设拆解车间、废旧物资储藏室、办公区等，拆解场地和贮存场地均按GB50037要求建设防油渗地面。 符合 4 拆解场地应为封闭或半封闭构建物，应通风、光线良好，安全环保设施设备齐全。 拆解车间封闭建设，车间通风、光线良好，并按要求配备安全环保设施设备。 符合 5 贮存场地应分为报废机动车贮存场地、回用件贮存场地及固体废物贮存场地。固体废物贮存场地应具有满足 GB18599 要求的一般工业固体废物贮存设施和满足GB18957要求的危险废物贮存设施。 项目待拆汽车暂存区、废旧物资储藏室按照GB18599的要求进行建设，危废暂存间按照GB18957的要求进行建设。 符合 三 设施设备要求 1 应具备以下一般拆解设施设备： 车辆称重设备；室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台；车架（车身）剪断、切割设备或压扁设备，不得仅以氧割设备代替；起重、运输或专用拖车等设备；总成拆解平台；气动拆解工具；简易拆解工具； 厂区设电子地磅；设室内预处理平台，废抽液排系统工艺先进、自动化程度高、专用抽排油管路能够实现油液密闭回收且用专用密闭容器分类存放；设车架剪断设备、车身剪断和压扁设备、起重机、总成拆解平台和精细拆解平台等 符合 2 应具备以下安全设施设备：安全气囊直接引爆装置或者拆除、贮存、引爆装置；应急救援设备； 本次项目按要求配备安全气囊拆除、贮存和引爆装置，以及满足GB50016规定的消防设施设备及应急救援设备 符合 3 应具备以下环保设施设备：满足HJ348 要求的油水分离器等企业建设环境保护设备；配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器；机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器；分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器 项目设油水分离设施；配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器；设分类存放含聚氯联苯或聚氯三联苯的电容器、机油滤清器和蓄电池的容器； 符合 4 应具备电脑、拍照设备、电子监控等设施设备 本项目按要求配置办公电脑、拍照及电子监控设备。 符合 5 拆解电动汽车的企业还应具备以下设施设备及材料： a)绝缘检测设备等安全评估设备；b)动力蓄电池断电设备；c)吊具、夹、机械手和升降工装等动力蓄电池拆卸设备；d)防静电废液、空调制冷剂抽排设备；e)绝缘工作服等安全防护及救援设备；f)绝缘气动工具；g)绝缘辅助工具；h)动力蓄电池绝缘处理材料；i)放电设施设备。（强制性要求） 本项目不拆解电动汽车 符合 四 技术人员要求 1 企业技术人员应经过岗前培训，其专业技能应能满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，应持证上岗。 本项目技术人员按要求进行岗前培训，并配备安全生产管理人员为1人，环保管理人员1人。 符合 2 具有电动汽车拆解业务的企业应具有动力蓄电池贮存管理人员及2人以上持电工特种作业操作证人员。动力蓄电池贮存管理人员应具有动力蓄电池防火、防泄漏、防短路等相关专业知识。拆解人员应在汽车生产企业提供的拆解信息或手册的指导下进行拆解。 本项目不涉及新能源汽车拆解 符合 五 企业管理要求 1 对回收的报废机动车进行逐车登记，并按要求将报废机动车所有人（单位）名称、有效证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号和/或动力蓄电池编码、车辆识别代号、出厂年份、接收或收购日期等相关信息录入“全国汽车流通信息管理应用服务”系统，信息保存期限不应低于3年。 本项目按要求记录报废机动车及固废信息并录入相关系统，并按要求保存相关信息。 符合 2 将废物的来源、种类、产生量、产生时间及处理（流向）等数据，录入到“全国固体废物管理信息系统”，其中危险废物处理（流向）信息保存期限为3年； 3 具有电动汽车拆解业务的企业，应按照国家有关规定要求，将报废电动汽车的车辆识别代码、动力蓄电池编码、流向等信息录入“新能源汽车国家检测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台”。对于因租赁等原因导致动力蓄电池被提前从电动汽车上拆卸回收的情况，应检查保存机动车所有人提供的租赁运营等机构出具的回收证明材料，保存期限不应低于3年。 本项目不涉及新能源汽车拆解。 符合 4 生产经营场所应设置全覆盖的电子监控系统，实时记录报废机动车回收和拆解过程。相关信息保存期限不应低于1年。 项目建立生产经营全覆盖的电子监控系统，信息保存至少1年。 符合 六 环保要求 1 报废机动车拆解过程应满足HJ348-2007 中所规定的清污分流、污水达标排放等环境保护和污染控制的相关要求。 项目符合HJ348相关要求，具体分析详见表1-2（3）。 符合 2 应实施满足危险废物规范化管理要求的环境管理制度，其中对列入《国家危险废物名录》的危险废物应严格按照有关规定进行管理。 企业定有危险废物收集、贮存管理制度，产生的危废严格按照相关标准要求进行管理。 符合 3 应满足GB12348-2008 中所规定的2类声环境功能区工业企业厂界环境噪声排放限值要求。 项目采用低噪设备，经过基础减震等降噪措施后，厂界噪声能够满足2类要求。 符合 七 回收技术要求 1 收到报废机动车后，应检查发动机、散热器、变速器、差速器、油箱和燃料罐等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，应采取适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下 项目按工作流程对报废机动车首先进行密封及破损的检查，对泄漏的总成部件进行收集并封堵。 符合 2 对报废电动汽车，应检查动力蓄电池和驱动电机等部件的密封和破损情况。对于出现动力蓄电池破损、电极头和线头裸露等存在漏电风险的，应采取适当的方式进行绝缘处理。 本项目不涉及新能源汽车拆解。 符合 八 贮存技术要求 1 所有车辆应避免侧放、倒放，电动汽车在动力蓄电池未拆卸前不应叠放。 项目按要求进行报废机动车的存放。 符合 2 机动车如需叠放，应使上下车辆的重心尽量重合，且不应超过3层。2层和3层叠放时，高度分别不应超过3m和4.5m。大型车辆应单层平置。采用框架结构存放的，要保证安全性，并易于装卸。 3 固体废物的贮存设施建设应符合GB18599、GB18597、HJ2025的要求。 项目固体废物的贮存严格按照GB18599、GB18597、HJ2025的贮存要求执行。 符合 4 一般工业固体废物贮存设施及包装物应按GB15562.2进行标识，危险废物贮存设施及包装物的标志应符合GB18597的要求。所有固体废物避免混合、混放。 项目一般工业固体废物及危险废物贮存设施及包装物分别按照GB15562.2和 GB18597要求进行标识，做到所有不同固体废物分区堆放，不混放。 符合 5 废物贮存容器应进行标识，避免混合、混放。应使用各种专用密闭容器贮存废液，防止废液挥发。 项目废物贮存容器均按要求进行标识，分类存放。各废液使用专用密闭容器贮存。 符合 6 妥善处置固体废物，严禁非法转移、倾倒、利用和处置。 本项目一般固废外售综合利用，危险废物于危废间分区暂存，并定期交由有危废处置资质的单位进行处理。 符合 7 不同类型的制冷剂应分别回收，使用专门容器单独存放。 项目预处理过程产生的各类制冷剂按要求进行分类回收，并使用专门容器单独存放。 符合 8 废弃电器、电池贮存场地不得有明火或热源。 项目产品库及废蓄电池暂存间不设置明火或热源。 符合 9 容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的贮存装置应防爆，并对其进行日常性检查。 项目各容器和装置均按要求防漏和防洒溅，安全气囊拆卸后及时进行引爆 符合 10 对拆解后的所有废物及可用零部件、材料进行分类贮存和标识。 项目对拆解后的各类产品、固废分类贮存于危废间及产品库，并设置相应标识。 符合 11 回用件应存放在封闭或半封闭的贮存场地中。 本项目回用件由人工进行抹布擦拭，暂存于封闭产品库。 符合 12 回用件贮存前应做清洁等处理。 九 拆解技术要求 1 应严格按照机动车生产企业提供的拆解手册进行合理拆解，没有拆解手册的，参照同类其他车辆的规定拆解。 本项目将严格按照机动车生产企业提供的拆解手册进行合理拆解。 符合 2 报废机动车拆解时，应采用合适的工具、设备与工艺，尽可能保证零部件的可再利用性以及材料的可回收利用性。 本项目报废机动车拆解时，均采用适的工具、设备与工艺，尽可能保证零部件的可再利用性以及材料的可回收利用性。 符合 3 拆解预处理技术要求： a)在室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台上使用专用工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收；b)拆除铅酸蓄电池；c)用专门设备回收机动车空调制冷剂；d)拆除油箱和燃料罐；e)拆除机油滤清器；f)直接引爆安全气囊或者拆除安全气囊组件后引爆；g)拆除催化系统（催化转化器、选择性催化还原装置、柴油颗粒物捕集器等）。 本项目为传统燃料机动车的拆解，预处理和拆解过程严格按照相关要求进行。 符合 4 拆解技术要求: a)拆除玻璃；b)拆除包含有毒有害物质的部件（含有铅、汞、镉及六价铬等部件）；c)拆除消声器、转向锁总成、停车装置、倒车雷达及电子控制模块；d)拆除车轮并拆下轮胎；e)拆除能有效回收的含金属铜、铝、镁的部件；f)拆除能有效回收的大型塑料件（保险杠、仪表板、液体容器等）；g)拆除橡胶制品部件；h)拆解有关总成和其他零部件，并符合相关法规要求。 表1-2（2） 本项目建设与《报废机动车回收管理办法》、《报废机动车回收管理办法实施细则》符合性分析 项目 《细则》要求 本项目情况 符合性 资质认定和管理 （一）具有企业法人资格；（二）拆解经营场地符合所在地城市总体规划或者国土空间规划及安全要求，不得建在居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内；（三）符合国家标准《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128）的场地、设施设备、存储、拆解技术规范，以及相应的专业技术人员要求；（四）符合环保标准《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348）要求；（五）具有符合国家规定的生态环境保护制度，具备相应的污染防治措施，对拆解产生的固体废物有妥善处置方案。 项目建设单位具有法人资格，项目位于山西省吕梁市汾阳市阳城镇小虢城村东630米处，不在居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，符合《汾阳市城市总体规划》要求；项目与GB22128及HJ348符合性分析分别见表1-2（1）及表1-2（3）；项目严格按环评要求采取各项污染防治措施后， 可做到废气、噪声的达标排放，生产生活废水回用不外排、各类固废均得到综合利用或合理处置，对环境影响较小。 符合 回收拆解行为规范 第二十四条 回收拆解企业拆解报废机动车应当符合国家标准《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128）相关要求，并建立生产经营全覆盖的电子监控系统，录像保存至少1年。 项目符合国家标准《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128）相关要求（详见表1-2（1）），并按要求建立生产经营全覆盖的电子监控系统，录像保存至少1年。 符合 第二十五条 回收拆解企业应当遵守环境保护法律、法规和强制性标准，建立固体废物管理台账，如实记录报废机动车拆解产物的种类、数量、流向、贮存、利用和处置等信息，并通过“全国固体废物管理信息系统”进行填报；制定危险废物管理计划，按照国家有关规定贮存、运输、转移和利用处置危险废物。 项目建设单位严格遵守环境保护法律、法规和强制性标准，并建立固体废物管理台账，如实记录报废机动车拆解产物的种类、数量、流向、贮存、利用和处置等信息，并通过“全国固体废物管理信息系统”进行填报；同时要求建设单位制定危险废物管理计划，并按照国家有关规定贮存、运输、转移和利用处置危险废物。 符合 回收利用行为规范 第二十六条 回收拆解企业应当建立报废机动车零部件销售台账，如实记录报废机动车“五大总成”数量、型号、流向等信息，并录入“全国汽车流通信息管理应用服务”系统。回收拆解企业应当对出售用于再制造的报废机动车“五大总成”按照商务部制定的标识规则编码，其中车架应当录入原车辆识别代号信息。 本次环评要求建设单位建立报废机动车零部件销售台账，如实记录报废机动车“五大总成”数量、型号、流向等信息，并录入“全国汽车流通信息管理应用服务”系统。对出售用于再制造的报废机动车“五大总成”按照商务部制定的标识规则编码，其中车架应当录入原车辆识别代号信息。 符合 第二十七条 回收拆解企业应当按照国家对新能源汽车动力蓄电池回收利用管理有关要求，对报废新能源汽车的废旧动力蓄电池或者其他类型储能装置进行拆卸、收集、贮存、运输及回收利用，加强全过程安全管理。 回收拆解企业应当将报废新能源汽车车辆识别代号及动力蓄电池编码、数量、型号、流向等信息，录入“新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台”系统。 本项目不涉及新能源汽车拆解。 符合 第二十八条 回收拆解企业拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给冶炼或者破碎企业。 项目将根据报废机动车“五大总成”情况进行分类处理，符合回收标准，具备再制造条件的交给符合《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》要求的具有再制造能力的企业用于再制造；不具备再制造条件的，作为废金属外售。 符合 第二十九条 回收拆解企业拆解的报废机动车“五大总成”以外的零部件符合保障人身和财产安全等强制性国家标准，能够继续使用的，可以出售，但应当标明“报废机动车回用件”。回收拆解企业拆解的尾气后处理装置、危险废物应当如实记录，并交由有处理资质的企业进行拆解处置，不得向其他企业出售和转卖。 项目拆解的报废机动车“五大总成”以外的零部件满足条件能够继续使用的，将全部出售，并标明“报废机动车回用件”。拆解的尾气净化装置、危险废物等将如实记录，并定期交由有危废处理资质的单位进行处理 符合 表1-2（3） 本项目建设与《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）相符性分析表 内容 《报废机动车拆解环境保护技术规范》要求 本项目拟建内容 相符性 报废机动车拆解、破碎环境保护基本要求 报废机动车拆解、破碎企业的建设与运行应以环境无害化方式进行，不能产生二次污染。 本项目运行过程中有机废气经活性炭吸附后达标排放，全厂废水综合利用不外排，各类固废均可得到合理利用及处置，因此，项目运行不会产生二次污染。 符合 报废机动车的拆解、破碎应以材料回收为主要目的，应最大限度保证拆解、破碎产物的循环利用。 本项目拆解后可回收废钢铁、废有色金属、废塑料、废橡胶、废玻璃等最大限度保证拆解产物的循环利用。 符合 报废机动车拆解产生的废液化气罐、废安全气囊、废蓄电池、含多氯联苯的废电容器、废尾气净化催化剂、废油液（包括汽油、柴油、机油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等，下同）、废空调制冷剂等属于危险废物，应按照危险废物的有关规定进行管理和处置。 项目拟建1座200m2危废暂存间，危项目所涉及的所有危废均按照有关规定进行管理和处置，设危废暂存间暂存后送有资质单位处理 符合 报废机动车拆解、破碎企业建设环境保护要求 新建报废机动车拆解、破碎企业应经过环评审批，选址合理，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；原有报废机动车拆解、破碎企业如果在这一区域内，应按照当地规划和环境保护行政主管部门要求限期搬迁。 本项目已经汾阳市行政审批服务管理局备案，项目代码：2107-141182-89-01-856629，目前正在办理环评阶段，项目选址合理，不在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内，周边无环境敏感区 符合 拆解、破碎企业应建有封闭的围墙并设有门，禁止无关人员进入 企业建设封闭的围墙并设有门房，禁止无关人员进入 符合 拆解、破碎企业内的道路应采取硬化措施，并确保在其运营期间无破损。 环评对项目所占场地提出了分区防渗措施，厂区内的道路均采取硬化措施，定期检查确保运营期间无破损 符合 拆解企业的厂区应划分为不同的功能区，包括管理区；未拆解的报废机动车贮存区；拆解作业区；产品（半成品）贮存区；污染控制区（即各类废物的收集、贮存和处理区）。 项目场地划分为拆解车间、待拆汽车暂存区、废旧物资储藏室、危废暂存间等 符合 报废机动车拆解企业厂区内各功能区的设计和建设应满足以下要求：（1）各功能区的大小和分区应适合企业的设计拆解能力；（2）各功能区应有明确的界线和明显的标识；（3）未拆解的报废机动车贮存区、拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区应具有防渗地面和油水收集设施；（4）拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区应设有防雨、防风设施。 项目各功能区的大小和分区适合企业的设计拆解能力；各功能区拟设置明确的界线和明显的标识；项目采取分区防渗措施并设有油水收集分离设施，作业区等设防雨、防风设施。 符合 报废机动车拆解、破碎企业应实行清污分流，在厂区内（除管理区外）收集的雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。 项目实行清污分流，生产车间地面清洗水及收集初期雨水经处理后回用，生活废水经收集后用于厂区洒水抑尘或绿化，不外排。 符合 报废机动车拆解、破碎企业应有符合相关要求的消防设施，并有足够的疏散通道。 项目设符合相关要求的消防设施，留有足够的疏散通道。 符合 报废机动车拆解、破碎企业应有完备的污染防治机制和处理环境污染事故的应急预案。 项目将按要求设环境管理机构并编制环境险应急预案。 符合 报废机动车拆解、破碎企业运行环境保护要求 报废机动车拆解、破碎企业应向汽车生产企业要求获得《汽车拆解指导手册》及相关技术信息。 与汽车生产企业之间有沟通渠道获得《汽车拆解指导手册》及相关技术信息，并按手册为指导进行拆解作业 符合 报废机动车拆解、破碎企业应采用对环境污染程度最低的方式拆解、破碎报废机动车。鼓励采用固体废物产生量少、资源回收利用率高的拆解、破碎工艺。 本项目拆解过程按《报废机动车回收拆解企业技术规范》GB22128-2019拆解技术要求进行作业。 符合 应在报废机动车进入拆解企业后检查是否有废油液的泄漏。如发现有废油液的泄漏应立即采取有效的收集措施。 项目按工作流程对报废机动车首先进行密封及破损的检查，对泄漏的总成部件进行收集并封堵。 符合 报废机动车在进行拆解作业之前不得侧放、倒放。 报废机动车在进行拆解作业之前平放，不侧放，倒放。 符合 禁止露天拆解、破碎报废机动车。 项目拆解在全封闭的拆解车间内进行 符合 报废机动车应依照下列顺序进行拆解：（1）拆除蓄电池；（2）拆除液化气罐；（3）拆除安全气囊；（4）拆除含多氯联苯的废电容器和尾气净化催化剂；（5）排除残留的各种废油液；（6）拆除空调器；（7）拆除各种电子电器部件，包括仪表盘、音响、车载电台电话、电子导航设备、电动机和发电机、电线电缆以及其他电子电器；（8）拆除其他零部件。 报废机动车依照规范中的顺序进行拆解 符合 在完成第6.6条各项拆解作业后，应按照资源最大化的原则拆解报废机动车的其余部分。 本项目报废机动车拆解过程最大可能保证可回用零部件完好为前提进行拆解。 符合 禁止在未完成第6.6 条各项拆解作业前对报废机动车进行破碎处理或者直接进行熔炼处理。 本项目不进行破碎和熔炼处理 符合 报废机动车拆解企业在拆解作业过程中拆除下来的第4.3条中所列的各种危险废物，应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单 项目在拆解作业过程中拆除下来的各种危险废物，均由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单 符合 报废机动车中的废制冷剂应用专用工具拆除并收集在密闭容器中，并按照第6.9条规定进行处理，不得向大气排放。 报废机动车中的废制冷剂用制冷剂收集器收集在密闭钢瓶中，由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置。 符合 禁止在未获得相应资质的报废机动车拆解、破碎企业内拆解废蓄电池和含多氯联苯的废电容器，禁止将蓄电池内的液态废物倾倒出来。应将废蓄电池和含多氯联苯的废电容器贮存在耐酸容器中或者具有耐酸地面的专用区域内，并按照第6.9条规定进行处理 本项目不进行废蓄电池和废电容器的进一步拆解，废蓄电池和含多氯联苯的废电容器全部贮存在耐酸容器中，定期交由资质单位处置 符合 报废机动车拆解、破碎企业产生的各种危险废物在厂区内的贮存时间不得超过1年。拆解过程产生的危险废物应按照类别分别放置在专门的收集容器和贮存设施内，有危险废物识别标志、标明具体物质名称，并设置危险废物警示标志。 本项目各种危险废物贮存时间不超过1年。拆解过程产生的危险废物按性质分别采用不同容器收集，并分类贮存在危废暂存区。各危废间按要求设置标志，标明具体物质名称，并有危险废物警示标志。 符合 拆除的各种废弃电子电器部件，应交由具有资质的处置单位进行处理处置。 项目拆除的各种废弃电子电器部件，均交由具有资质的处置单位进行处理处置。 符合 在拆解、破碎过程中产生的不可回收利用的工业固体废物应在符合国家标准建设、运行的处理处置设施进行处置。 项目拆解过程中产生的不可回收利用的工业固体废物属于危险废物的在厂区内危废暂存库暂存后交由有资质的单位收集处置。属于一般工业固体废物的由环卫部门收集处置。 符合 禁止采用露天焚烧或简易焚烧的方式处理报废机动车拆解、破碎过程中产生的废电线电缆、废轮胎和其他废物。 厂区内不进行焚烧。 符合 拆解得到的可回收利用的零部件、再生材料与不可回收利用的废物应按种类分别收集在不同的专用容器或固定区域，并设立明显的区分标识。 本项目可利用材料和危废分别贮存于产品库及危废间，并按要求进行标识。 符合 拆解得到的轮胎和塑料部件的贮存区域应具消防设施，并尽量避免大量堆放。 拆解得到的轮胎和塑料部件的贮存区域按要求设置消防设施，并及时外售，避免大量堆放。 符合 报废机动车拆解、破碎企业厂区收集的雨水、清洗水和其他非生活废水等应通过收集管道收集后进入污水处理设施进行处理，并达到排放标准后方可排放。 项目清污分流，生产车间地面清洗水及收集初期雨水经处理后回用，生活废水经收集后用于厂区洒水抑尘或绿化，不外排 符合 报废机动车拆解、破碎企业应采取隔音降噪措施。 拆解作业均在车间内进行，通过厂房隔声，高噪声设备采用减振措施。 符合 报废机动车拆解、破碎企业应按照环境保护措施验收的要求对污染物排放进行日常监测；应建立拆解、破碎报废机动车经营情况的记录制度，如实记载每批报废机动车的来源、类型、重量（数量），收集（接收）、拆解、破碎、贮存、处置的时间，运输单位的名称和联系方式，拆解、破碎得到的产品和不可回收利用的废物的数量和去向等。监测报告和经营情况记录应至少保存3年。 本项目按照进行日常监测；并按要求建立记录制度，如实记载相关经营情况。监测报告和经营情况记录保存3年以上。 符合 污染控制要求 拆解、破碎过程不得对空气、土壤、地表水和地下水造成污染。 企业在认真落实各项污染防治对策措施的情况下，本项目不会对空气、土壤、地表水和地下水造成污染。 符合 报废机动车拆解、破碎企业的污水经处理后直接排入水体的水质应满足GB8978中的1998年1月1日起建设（包括改、扩建）的单位的水污染物的一级排放标准要求；经处理后排入城市管网的水质应满足GB8978中的1998年1月1日起建设（包括改、扩建）的单位的水污染物的三级排放标准要求。 本项目清洗废水经污水处理设施处理后全部回用不外排 符合 报废机动车拆解、破碎企业产生的危险废物的贮存应满足GB18957的要求。 本项目危废区按GB18957的要求进行建设及管理。 符合 报废机动车拆解、破碎企业产生的工业固体废物的贮存、填埋设施应满足GB18599的要求，焚烧设施应满足GB18484的要求。 不设填埋、焚烧。工业固体废物的贮存满足GB18599的要求。 符合 报废机动车拆解、破碎企业产生的危险废物的焚烧设施应满足GB18484的要求，填埋设施应满足GB18598的要求。 不设填埋、焚烧。 符合 报废机动车拆解、破碎企业除满足第7.4、7.5条规定外，其他烟气排放设施排放的废气应满足GB16297中新污染源大气污染物最高允许排放浓度的要求。 本项目运行期产生的废气污染物采取环保措施可以做到达标排放 符合 报废机动车拆解、破碎企业的恶臭污染物排放应满足GB14554中新、改、扩建企业的恶臭污染物厂界排放限值的二级标准要求。 本项目无恶臭气体产生 符合 报废机动车拆解、破碎企业的厂界噪声应满足GB12348中的Ⅱ类标准要求。 厂界噪声满足GB12348中相应标准要求 符合 表1-2（4） 本项目建设与《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）相关内容符合性分析 项目 规范要求 本项目情况 相符性 一般要求 电池废料应堆放在阴凉干爽的地方，不得堆放在露天场地，不得存放在阳光直接照射、高温及潮湿的地方。 本项目产生的废铅酸电池贮存在危废间，不露天堆存。 符合 电池废料在贮存、运输过程中，应保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质的渗出。 本项目铅酸电池采用耐酸防渗漏托盘收集，可有效防止贮存过程外壳破损，防止有害物质渗出。 符合 贮存 列入国家危险废物名录的电池废料，对于不同组别采用分离贮存，同一组别采用隔离贮存。贮存仓库及场所应贴有危险废物的警告标志，参照GB 15562．2的有关规定进行。 本项目废铅酸电池采用隔离贮存方式，危废间按要求设置警告标志。 符合 凡漏液的电池必须放置在耐酸的容器内。 本项目破损电池采用专用耐酸容器收集。 符合 废铅酸电池的贮存设施还应符合以下要求： a)贮存点必须有耐酸地面隔离层， 以便于截留和收集任何泄露液体；b)应有足够的废水收集系统，以便收集溢出的溶液；c)应设有适当的防火装置。 项目废铅酸电池暂存间设置防腐蚀地面，地面设置导流及事故集液池，暂存间配置相应消防器材。 符合 电池废料的贮存容器上必须贴有标识，其上注明： a)电池废料类别、组别、名称；b)数量；c)危险废物标签(仅限含有毒有害物质电池废料)。 项目按要求进行标识。 符合 电池废料的贮存仓库及场所的管理人员应做好电池废料进出的记录，记录上需注明电池废料类别、组别、名称、来源、数量、特性、人库日期、存放位置、电池废料出库日期及接收单位名称。 项目运行建立危废管理台账，如实记录废铅酸电池贮存相关信息。 符合 电池废料的贮存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 项目定期对贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 符合 应避免贮存大量的废铅酸电池或贮存太长时间，贮存点必须有足够的空间满足特殊管理要求。 项目废铅酸电池最大暂存量为5吨，贮存周期为7天，不大量、长周期贮存。 符合 表1-2（5） 本项目建设与《进一步加强报废汽车拆解及机动车维修行业危废规范化管理的通知》（晋环土壤﹝2017﹞81号）相关内容符合性分析 序号 通知要求 本项目情况 相符性 落实企业危废污染防治主体责任 1 指定专人负责本企业的危险废物管理工作，制定本单位危险废物规范化管理制度，积极配合有关部门做好日常检查。 本项目按要求指定专人负责危险废物管理工作，制定本单位危险废物规范化管理制度，积极配合有关部门做好日常检查。 符合 2 按照当地环境保护部门要求开展危险废物申报登记工作，向当地环境保护部门报告危险废物产生、贮存、处置情况。 本项目按要求开展危险废物申报登记工作，向当地环境保护部门报告危险废物产生、贮存、处置情况。 符合 3 建立危险废物管理合帐，详细记录危险废物种类、产生量、暂存量、委托处置流向及处置数量、处置时间、接收单位信息（接收单位名称、危险废物经营许可资质）等相关信息，并按月填写机动车拆解和维修企业危险废物月报表；危险废物管理台账记录要与企业生产经营情况相互佐证，并至少保留五年。 本项目按要求建立危险废物管理合帐，按要求详细记录相关信息，并按月填写机动车拆解危险废物月报表；危险废物管理台账记录与企业生产经营情况相互佐证，并至少保留五年。 符合 4 规范危险废物贮存场所和设施，报废汽车拆解和机动车维修现场应做防渗漏处理，并配备泄漏液体收集装置，实行分类收集、分区贮存。 严禁随意贮存、堆放、倾倒、抛洒，污染环境。 本项目危废间按要求做防渗漏处理，并配备泄漏液体收集装置，实行分类收集、分区贮存。 符合 5 设立危险废物标识标志，危险废物容器和包装物以及收集、贮存危险废物的设施、场所，必须设置规范的危险废物标识标志。具体可参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)。 本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》 （ GB18597-2001) 要求设置危险废物标识标志。 符合 6 规范危险废物处置。产生的危险废物应当交由有危险废物经营资质的单位进行处理，转移过程中必须严格遵守《危险废物转移联单管理办法》的规定。严禁将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位和个人进行收集、贮存、处置和利用。 本项目危废转移过程严格遵守《危险废物转移联单管理办法》的规定，各类危废委托有相应资质的单位进行处置。 符合 7 报废汽车拆解企业和重点机动车维修企业（4S店，一、二类机动车维修企业）应制定危险废物管理计划（详见环境保折部公告2016年第7号《危险废物产生单位管理计划制定指南》）和危险废物管理环境风险应急预案，报所在地环境保护行政主管部门备案。 本项目按要求制定危险废物管理计划和危险废物管理环境风险应急预案，报主管部门备案。 符合 表1-2（6） 本项目建设与《汽车产品回收利用技术政策》 相关要求符合性分析 序号 政策要求 本项目情况 相符性 1 2017年起，所有国产及进口汽车的可回收利用率要达到95%左右， 其中材料的再利用率不低于85%。 本项目汽车拆解可回收利用率达到85%以上 符合 2 对含有有毒物质或对环境及人身有害的物质，如蓄电池、安全气囊、催化剂、制冷剂等，必须交由有资质的企业处理。 本项目各类危废废物按要求委托有相应资质的企业进行处理。 符合 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 汽车产业作为中国的支柱产业之一，其可持续发展是实现整个国民经济持续、快速、健康发展的重要因素之一。随着汽车的不断增加，报废汽车的数量也与日俱增。废旧汽车超期使用危害很大，不仅污染环境，还会引发交通事故，从而造成一系列社会问题。报废汽车的露天丢弃堆放，既浪费了可回收利用资源、还影响环境和占用土地。不当的处置会降低土地质量、浪费资源、增加环境压力，这与我国可持续发展战略是相违背的。 2006年国家发改委、科技部、环保总局联合颁布《汽车产品回收利用技术政策》，目的是指导汽车生产和销售及相关企业启动、开展并推动汽车产品的设计、制造和报废、回收、再利用等项工作，推动我国对汽车产品报废回收制度的建立，促进取车废物的充分合理利用和无害化处理，降低直至消除废物的危害性，不断完善再生资源的回收、加工、利用体系。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）提出在重点行业和重点城市建立循环经济的技术发展模式，为建设资源节约型和环境友好型社会提供技术支持作为这15年的科技发展的重要目标。 报废汽车回收拆解业是我国加强环保、促进资源再生利用的重要组成部分，是国家实现节约能源和经济可持续发展的重要措施之一。报废汽车规范回收多方受益，经过合理拆解加工，使其材料二次利用，发展循环经济，是解决废旧汽车引发社会环境问题的重要途径。因此，从可持续发展的观念出发，依托科技手段，研究对废旧汽车的有效回收、再生利用和妥善处置，对节约资源和保护环境，推动社会、经济、环境的协调发展具有十分重要的现实意义。 在此背景下，汾阳市运达再生资源回收有限公司拟在山西省吕梁市汾阳市阳城镇小虢城村东630米处建设“报废机动车回收拆解项目”，建设办公室、拆解车间、废旧物资储藏室等，购置设备及安全、环保、消防等附属设施。项目建成后，年回收拆解报废机动车5000辆。本项目的建设将减少废旧物资所造成的环境污染，增加劳动就业机会，促进地区经济的发展，并具有良好的经济效益和社会效益。 本项目经汾阳市行政审批服务管理局备案，项目代码：2107-141182-89-01-856629（备案文件见附件）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业__85、金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理__废机动车加工处理”，应编制环境影响报告表。建设单位于2021年8月20日正式委托山西正航环保科技有限公司对该项目进行环境影响评价（委托书见附件）。 接受委托后，我公司立即组织项目参评人员进行了现场踏勘，对项目所在区域自然环境及工程概况进行了深入调查和了解，并收集相应的有关资料。同时，对项目可能给周边环境带来的影响的主要污染因子进行了识别，筛选出了本次评价的主要因子。本次评价针对建设项目进行了工程分析和污染源强分析，对各个污染环节提出了可行的对策措施，并分别进行了大气环境影响评价、地表水和地下水的环境影响评价、噪声影响评价、固体废物环境影响分析和环境风险评价等工作。结合上述工作工程，汇总编制了《汾阳市运达再生资源回收有限公司报废机动车回收拆解项目环境影响报告表》（报审本）。 2021年12月18日，吕梁市生态环境局汾阳分局在汾阳组织召开了《汾阳市运达再生资源回收有限公司报废机动车回收拆解项目环境影响报告表》技术审查会，并形成了技术审查意见。会后，报告编制单位根据专家意见对报告进行了认真的修改，完成了《汾阳市运达再生资源回收有限公司报废机动车回收拆解项目环境影响报告表》（报批本）。 现交由建设单位报请环境管理部门进行审批。经现场勘查，本项目未开工建设。 2、项目概况 （1）项目名称 汾阳市运达再生资源回收有限公司报废机动车回收拆解项目 （2）建设单位 汾阳市运达再生资源回收有限公司 （3）建设性质 新建 （4）建设规模 年拆解报废机动车5000辆。 （5）建设地点：本项目厂区位于山西省吕梁市汾阳市阳城镇小虢城村东630米处，厂区中心坐标为N37°11'0.72"，E111°48'16.19"。根据现场调查，租用场地原为废弃养殖场，未开始运行，部分建筑本项目进行利用。厂址西侧为山西锦森瑞木业有限公司，东侧为山西宏祥煤业有限公司，北侧为废弃工业场地，南侧约75m为虢义河，总占地面积13000m2。项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 （6）建设投资：本项目投资500万元，资金来源全部为企业自筹。 3、建设内容 本项目建设内容主要为拆解车间、待拆汽车暂存区、废旧物资储藏室及其他配套设施等，建成后年可拆解报废汽车5000辆，项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程组成。具体建设内容见表2-1。 表2-1 工程主要建设内容表 工程 项目 主要建设内容 备注 主体工程 拆解车间 单层彩钢结构，地面硬化防渗处理，设置油水收集设施，建筑面积2000m2。其中拆解区占地1000m2，尺寸：20m×50m×8m，主要为预处理及油箱、玻璃、轮胎等拆解，内设引爆室，主要用于安全气囊引爆；废旧物资储藏室1000m2 利用 辅助工程 办公用房 利用现有240m2办公生活用房，一层砖混结构 利用 食堂 利用现有110m2一层砖混结构建筑，经改造设为厂区食堂 利用 门房 在厂区西北侧出入口设置10m2砖混结构建筑作为门房 新建 库房 利用现有50m2砖混结构建筑作为杂物库房 利用 储运工程 待拆汽车暂存区 占地面积5000m2，用于停放购入待拆解车辆，场地四周增设围挡，地面硬化防渗处理，并设置初期雨水收集设施 新建 废旧物资储藏室 单层彩钢结构，地面硬化防渗处理，建筑面积1000m2。其中500m2用于汽车拆解后的可回收性配件暂存，500m2用于汽车拆解后不可回收性一般固体废物暂存（内设200m2危废暂存间） 利用 公用工程 供水 利用厂区内现有水井，能够满足本项目用水需求 利用 供电 由小虢城村变压器引入 利用 供暖 办公用房采暖使用电采暖 利用 环保工程 废气 剪切、压扁过程 剪切工段、压扁工段分别设1个移动式集气罩（集气罩尺寸为1.2m×1.2m），将废气引至布袋除尘器处理，风量为20000m3/h，过滤面积为416.7m2，过滤风速为0.8m/min，经15m高排气筒排放（DA001） 新建 制冷剂收集、废油液、废液化气罐等收集过程 在油液抽取及制冷剂抽取岗位上方设置集气罩，统一由引风管引入一套活性炭吸附装置进行净化处理，过滤风量为5000m3/h，去除效率80%，处理后由15m高排气筒排放（DA002） 新建 安全气囊爆破 安全气囊在铁制的密闭容器内通电关闸后引爆，引爆后产生的气体为氮气 新建 危废暂存间 在危废暂存间顶部设置吸气口对废气进行收集，处理风量为4000m3/h，进入活性炭吸附装置进行处理，综合净化效率为80%，经15m高排气筒排放（DA003） 新建 废水 车间地面冲洗水 建设一座5m3的废水收集池，地面冲洗废水经生产废水一体化处理装置（处理能力为2m3/h）处理，采用均质+隔油+絮凝+沉淀处理后贮存于5m3清水池回用于生产车间地面清洗 新建 初期雨水 建设一座容积为120m3的初期雨水收集池，初期雨水收集后经油水分离后回用于车间地面冲洗用水、厂区地面抑尘洒水、绿化用水，不外排 新建 生活污水 生活污水主要为盥洗废水，水质简单，直接回用于厂区绿化、地面泼洒抑尘，不外排 新建 固废 生活垃圾 厂区内设置垃圾桶，将产生的生活垃圾集中收集，送环卫部门统一处理 新建 一般固废 建设一座1000m2的废旧物资储藏室，一般工业固体废物 分类收集暂存，可利用固体废物全部回收、出售。不可利用固体废物作为一般固废交由环卫部门处置 新建 危险废物 废旧物资储藏室内设一座200m2危废暂存间，将项目产生的危险废物分类收集暂存，定期送有资质的单位进行处置 新建 噪声 室内操作，基础减震，定期维护。 新建 绿化 厂区合理绿化，绿化面积500m2 新建 4、主要生产设备 本项目主要设备见表2-2。 表2-2 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号 处理能力 单位 数量 1 汽车翻转平台 LX-CJX-03 / 套 1 2 手持液压剪整套 LX-CJX-08 剪切力：30T 剪切频率：20-25次/min 套 1 3 安全气囊引爆装置 LX-CJX-14 / 台 1 4 发动机精拆平台 LX-CJX-17 / 台 1 5 剪式液压举升机 QY804 举升重量：30T 台 1 6 综合集中抽排机 LX-CYJ-5 抽排能力：20L/min 台 1 7 钻孔抽排机 LX-C-DKC-2 抽排能力：50L/min 台 1 8 冷媒回收循环加注机 ATC-913A / 台 1 9 一体化污水处理装置 均质+隔油+絮凝+沉淀 2m3/h 套 1 10 电子地磅 // 台 1 5、原辅材料及产品方案 本项目需要供给的报废汽车数量为5000辆/a，根据《报废汽车回收管理办法实施细则》，均来自周边废旧机动车回收点。拆解汽车种类包括公交车、出租车、货车、面包车及小型私家车等，不涉及特种汽车如消防车、液化气运输车等车辆的拆解。 报废汽车运输方式包括如下两种：①达到使用年限报废的机动车，通过车主驾驶进场或由拆解单位以货车装载进场；②因交通事故报废的机动车，采用拖车拖进场地或由货车装载进场，主要由车主自行负责或由拆解单位进行。 根据吕梁市统计局《吕梁市2020年国民经济和社会发展统计公报》：2020年末全市民用汽车保有量（不包括摩托车、拖拉机及挂车等）50.8万辆，报废率按照5%计，则吕梁市年产生报废机动车25400辆，可见本项目报废机动车来源有保障。本项目计划建成后形成年拆解报废汽车5000辆的生产规模，包括小车3000辆、大车2000辆，即小型车辆与大型车辆的比例为3:2，项目计划产能与备案相一致。汽车回收拆解方案见表2-3。 表2-3 汽车回收拆解方案一览表 产品名称 单位 年回收量 型号 报废汽车 辆 3000 小型车辆 辆 2000 大型车辆 合计 辆 5000 小型车辆与大型车辆的比例为3:2 项目属于报废机动车拆解项目，由于项目的特殊性，拆解所得的废弃物同时也是本项目的主要产品，因此，项目产品方案为报废汽车拆解下来的各种可回收的物品和零部件，即本项目的产品包括钢铁、有色金属、塑料、玻璃和零部件等，建设单位将各种类废弃物进行分类收集，并根据其用途、性质进行外售综合利用或委托其他有资质单位处置。 本评价根据《汽车报废拆解和材料回收利用》中相关资料、同类企业经验数据以及各类型车辆的整备质量情况进行类比核算，得到本项目各类车辆拆解后的各产品名称、重量，见表2-4、表2-5。 表2-4 单台小型汽车（轿车）拆解产品明细表 固废类别 产品名称 重量（kg） 处置方式 一般固废 发动机 125 回收、出售 保险杠 25 回收、出售 变速器 40 回收、出售 散热器 10 回收、出售 车门 65 回收、出售 轮胎及其它橡胶制品 40 回收、出售 塑料（仪表盘等） 25 回收、出售 座椅 35 回收、出售 车身 450 回收、出售 悬架 250 回收、出售 油箱、气罐 35 回收、出售 螺丝、轴承 100 回收、出售 玻璃 80 回收、出售 安全带、内饰 2 回收、出售 其它 3.1 环卫部门统一清运 危险废物 废油液（剩余的燃油、润滑油等） 0.4 委托山西新鸿顺能源有限公司进行处置 废安全气囊 1 委托有资质单位进行处置 制冷剂 0.2 委托有资质单位进行处置 铅酸蓄电池 16 委托有资质单位进行处置 电路板及电子元器件 3.5 委托有资质单位进行处置 电容器 0.5 委托有资质单位进行处置 尾气净化装置及净化剂 0.1 委托有资质单位进行处置 合计 1306.8 / 表2-5 单台大中型汽车（客货车）拆解产品明细表 固废类别 产品名称 重量（kg） 处置方式 一般固废 发动机 300 回收、出售 保险杠 120 回收、出售 变速器 100 回收、出售 前后桥 300 回收、出售 方向机 2 回收、出售 散热器 70 回收、出售 车门 120 回收、出售 轮胎及其它橡胶制品 480 回收、出售 塑料（仪表盘等） 200 回收、出售 座椅 400 回收、出售 车身 2000 回收、出售 消声器 50 回收、出售 悬架 800 回收、出售 油箱等 90 回收、出售 螺丝、轴承 100 回收、出售 玻璃 200 回收、出售 安全带、内饰 2 回收、出售 其它 5 环卫部门统一清运 危险废物 废油液（剩余的燃油、润滑油） 1 委托山西新鸿顺能源有限公司进行处置 废安全气囊 2 委托有资质单位进行处置 制冷剂 0.4 委托有资质单位进行处置 铅酸蓄电池 20 委托有资质单位进行处置 电路板及电子元器件 2.5 委托有资质单位进行处置 电容器 1 委托有资质单位进行处置 尾气净化装置及净化剂 0.5 委托有资质单位进行处置 合计 5366.4 / 根据上述各类型车辆拆解明细，结合本项目各类型车辆拆解数量进行归类整理，本项目拆解得到的各类物料组成见表2-6。 表2-6 本项目报废机动车拆解产生物料组成一览表 固废类别 名称 产生量 （t/a） 处置方式 小型汽车（轿车类） 一般固废 钢铁（车门、车身、悬架、油箱、轴承） 2700 回收、出售 有色金属（发动机、变速器、散热器、消声器） 525 塑料（保险杠、仪表盘、、方向机） 150 橡胶（轮胎）、尼龙布（内饰、安全带、座椅） 231 玻璃 240 不可利用固废 9.33 环卫部门统一清运 小计 3855.3 危险废物 废尾气净化催化剂（HW50 废催化剂） 0.3 委托有资质单位进行处置 废安全气囊（HW49 其他废物） 3 废油液（HW08废矿物油） 1.2 废制冷剂（HW49 其他废物） 0.6 废蓄电池（HW49 其他废物） 48 废电容器（HW10多氯联苯废物） 1.5 废电路板等（HW49 其他废物） 10.5 污水处理设施产生的油泥（HW08废矿物油） 1 含油手套抹布 1 小计 67.1 合计 3922.4 / 大中型汽车（客货车类） 一般固废 钢铁（车门、车身、悬架、前后桥、油箱、轴承） 6820 回收、出售 有色金属（发动机、变速器、散热器、消声器） 1040 塑料（保险杠、仪表盘、方向机） 644 橡胶（轮胎）、尼龙布（内饰、安全带、座椅） 1764 玻璃 400 不可利用固废 10 环卫部门统一清运 小计 10678 危险废物 废尾气净化催化剂（HW50 废催化剂） 1 委托有资质单位进行处置 废安全气囊（HW49 其他废物） 4 废油液（HW08废矿物油） 2 废制冷剂（HW49 其他废物） 0.8 废蓄电池（HW49 其他废物） 40 废电容器（HW10多氯联苯废物） 2 废电路板等（HW49 其他废物） 5 污水处理设施产生的油泥（HW08废矿物油） 1 含油手套抹布 1 小计 56.8 合计 10734.8 / 本项目拆解产品方案如下： 表2-7 汽车拆解产品方案 序号 名称 产量（t/a) 去向 小型车辆 大中型车辆 合计 1 钢铁 2700 6820 9520 回收、出售 2 有色金属 525 1040 1565 3 塑料 150 644 794 4 橡胶、尼龙布 231 1764 1995 5 玻璃 240 400 640 6 不可利用固废 9.33 10 19.33 环卫部门统一清运 7 危险废物 67.1 56.8 123.9 委托有资质单位进行处置 有色金属中，主要金属所占的比例见表2-8。 表 2-8 有色金属中主要金属所占比例 名称 铝 铜 其他 比例（%） 70.72 19.97 9.31 6、平面布置 本项目厂区位于山西省吕梁市汾阳市阳城镇小虢城村东630米处，厂区中心坐标为N37°11'0.72"，E111°48'16.19"。项目总占地面积13000m2，厂区可主要分为报废机动车拆解区及待拆汽车暂存区。 报废机动车拆解区位于厂区北部，由北向南布置为：门房、办公生活区、食堂、库房、磅房、拆解车间、消防水池、废旧物资储藏室，危废暂存间布置于废旧物资储藏室东南侧。 待拆汽车暂存区位于厂区南侧，占地面积5000m2，在厂区东侧设1条报废机动车专用进场道路。 对照《报废汽车回收拆解企业技术规范》及《报废机动车拆解环境保护技术规范》要求，本项目平面布局合理性分析见表1-2（1）、表1-2（3）。 综上所述，项目厂区平面布置合理。项目总平面布置示意图见附图 3。 7、劳动定员与工作制度 本项目定员20人，其中生产人员14人，管理及服务人员6人。工作制为一班制，每天工作8小时，年生产260天。 8、公用工程 （1）给水： 本项目生活、生产用水由厂区内水井提供，出水量20m3/h，能满足项目用水需求。项目用水主要为职工生活用水、绿化用水、车间地面冲洗用水、厂区地面抑尘泼洒用水。 ①生活用水 本项目共有职工人数20人，设食堂为员工提供午餐，设宿舍（住宿人数为3人），不设浴室，厕所为旱厕。用水定额取30L/（人·d），住宿人员生活用水定额取50L/（人·d），则生活用水量为0.66m3/d，排污系数取0.8，则本项目员工生活污水排放量为0.53 m3/d。 ②绿化用水 本项目绿化面积为500m2，绿化用水量按1.5L/m2·d计，绿化用水量为0.75m3/d，绿化用水按215天计，年用水量为161.3m3/a。 ③车间地面冲洗用水 项目运行期间每天对拆解车间地面进行冲洗，冲洗水按3L/m2计，拆解车间共计1000m2，则地面冲洗用水量为3m3/d；车间地面冲洗水排放量按用水量的80%计，则排放量为2.4m3/d。 ④厂区地面抑尘泼洒用水 地面抑尘泼洒用水量按2L/m2·次，洒水地面面积按1000m2计，浇洒次数取1天2次，则日用水量为4m3/d。 （2）排水 根据《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）要求，报废机动车拆解、破碎企业应实行清污分流，在厂区内（除管理区外）收集的雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。本项目作业过程中不使用水；项目运行期间每天对拆解车间地面进行冲洗，少量车间地面冲洗用水经经生产废水一体化处理装置（处理能力为2m3/h）处理，采用均质+隔油+絮凝+沉淀处理后贮存于5m3清水池回用于生产车间地面清洗不外排；职工生活用水主要为盥洗废水，用于厂区绿化、地面泼洒抑尘；初期雨水经雨水收集池收集后经一体化处理装置处理后回用于车间地面冲洗用水、厂区地面抑尘洒水、绿化用水，不外排。 项目给排水情况见表2-10，水平衡图见图2-1、图2-2。 表2-10 工程用水量及废水产生量一览表 用水类型 用水量 指标 用水 单位 用水量（m3/d） 废水量（m3） 新鲜水 回用水量 职工生活用水（非住宿） 30L/d·人 17人 0.51 0 0.41 职工生活用水（住宿） 50 L/d·人 3人 0.15 0 0.12 绿化用水 1.5L/m2·d 500m2 0.75 0 0 车间地面冲洗用水 3L/m2（1天/次） 1000 m2 0.6 2.4 2.4 厂区地面抑尘泼洒用水 2L/m2·次 1天2次 1000 m2 3.47 0.53 0 总计 非采暖期 5.48 2.93 2.93 采暖期 4.73 2.93 2.93 图2-1 项目水平衡图（非采暖期 单位：m3/d） 图2-2 项目水平衡图（采暖期 单位：m3/d） （3）供电：本项目用电由农村电网供应，由小虢城村变电站引出，可满足项目生产用电。 （4）采暖：本项目办公用房采暖采用电暖器，生产车间不进行采暖。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目施工期工程内容主要为建设拆解车间、待拆汽车暂存区、废旧物资储藏室及其他配套设施等。施工期间的主要环境问题产生于施工过程中平整场地、修通道路期间土石方的挖掘填埋、土建施工、建筑材料的运输、堆存、设备安装调试及试生产等过程中，产生的污染物主要有施工扬尘、噪声、施工废水、生活废水和固体废物。 图2-3 施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期 报废汽车拆解被认为是汽车装配的逆向过程。然而，由于经济原因，拆解工艺不仅仅是装配的逆向过程，而且着重于零件原有价值的保护和拆解效率。根据《报废机动车回收管理办法》（国务院令第 715 号）、《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）、《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）中相关规定，严格遵循报废汽车回收拆解企业的工作程序，拆解流程主要包括：入厂检查登记，报废汽车存储，拆解预处理，拆解，存储和管理等过程。 具体生产工艺流程如下 1、入厂检查登记 （1）核对该报废汽车所有人及代理人身份证明、机动车行驶证、车辆号牌号码、车辆识别代号（或车架号码）、发动机号、机动车报废证明等信息，核对无误后接收该车辆。 （2）报废汽车通过拖车或直接开进厂区待拆汽车暂存区。报废汽车进厂后，人工检查报废汽车发动机、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封破损情况。对于出现有泄漏的总成部件，采用相应的收集桶先收集泄漏的液体，防止废液跑冒滴漏。 （3）对报废汽车进行登记注册并拍照，将其主要信息录入电脑数据库并在车身醒目位置贴上显示信息的标签。主要信息包括：报废汽车车主（单位或个人）名称、证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号、车辆识别代号（或车架号）、出厂年份、接收或收购日期。 （4）向报废汽车车主发放《报废汽车回收证明》及有关注销书面材料。 2、报废汽车存储 待拆解的报废汽车放置于待拆汽车暂存区。根据《报废汽车回收拆解企业技术规范》的要求，存放的汽车平置于报废汽车存放场，避免侧放和倒放。如需叠放，则使上下车辆中心尽量去重合，叠放时外侧高度不超过 3 米，内侧高度不超过 4.5 米，大型车辆应单层平置，不得叠放。本项目报废汽车与其他废弃物分开存储。接收或收购报废汽车后，应在 3 个月内将其拆解完毕。 3、拆解预处理 报废汽车拆解预处理主要包括拆除蓄电池、液化气罐，拆除引爆安全气囊，拆除废电容，拆除尾气净化器，排空收集各类废油/液等。 （1）拆除蓄电池、液化气罐：将待拆解车辆固定在预处理平台上并关闭电气总开关，人工采用拆除工具拆除蓄电池和液化气罐（燃气车辆），废液化气罐和废蓄电池均属于危险废物，不会再进一步拆解，封闭收集后送厂区危废暂存间存放，最后交有资质单位进行处理。 （2）拆除引爆安全气囊：对安全气囊组件进行拆除，拆除后对安全气囊采用安全气囊引爆装置进行引爆，采用包装纸箱收集后送尼龙织布企业回收综合利用。 （3）拆除废电容器和尾气净化催化剂：人工采用拆除工具拆除废电容器和尾气净化催化剂，该部分废物属于危险废物，不会再进一步拆解，封闭收集后送厂区危废暂存间存放，最后交有资质单位进行处理。 （4）排空收集各类废油/液：在室内拆解预处理平台使用专用的废油/液抽取装置对拆检车辆内的各类废油（汽油、柴油、机油、润滑油、液压油等）、废液（制动液、防冻液等）、冷媒（空调制冷剂）等进行容器排空，各废油/液分类抽取、收集、存储。抽取机器采用负压抽取，废油/液抽取率不低于90%，废油/液 采用桶装密闭储存，收集后送厂区危废暂存间存放，最后交山西新鸿顺能源有限公司进行处理。 4、拆解 待拆解汽车预处理完毕之后，完成以下拆解工序： （1）拆下油箱，拆卸与汽油箱连接的油管、带衬垫的夹箍，再把汽油箱拆下； （2）拆除机油滤清器，拆除下来的机油滤清器采用专用的密闭容器收集后厂区危险废物暂存间内进行暂存，最后交有相关危废处理资质单位进行处置； （3）拆除汽车玻璃，可利用的在拆解零部件存储库进行储存，不可利用的采用纸箱收集后在厂区内废旧物资储藏室暂存，送至当地环卫部门指定的填理场集中处理； （4）拆除包含有毒物质的电子部件（含有铅、汞、镉及六价铬的部件），本项目产生的废电子部件属于危险废物，该部分危险废物采用专用的耐酸性容器收集后厂区危险废物暂存间内进行暂存，最后交有相关危废处理资质单位进行处置； （5）拆除催化转化器及消声器、转向锁总成、停车装置、倒车雷达及电子控制模块； （6）拆除车轮并拆下轮胎； （7）拆除能有效回收的含金属铜、铝、镁的部件； （8）拆除能有效回收的大型塑料件（保险杠、仪表板、液体容器等）； （9）拆除橡胶制品部件，可利用的在拆解零部件存储库进行储存，不可利用的采用纸箱收集后在厂区内废旧物资储藏室暂存，送至当地环卫部门指定的填理场集中处理； （10）拆解有关总成和其他零部件，并符合相关法规要求。 5、存储和管理 报废汽车拆解下的各类废物按其处置去向进行分类储存，废物存储过程中按不同类别分类、分区储存，并进行登记和设置标识。储存过程中相关要求如下： （1）使用各种专用密闭容器存储废油、废液，防止废液挥发，并交给山西新鸿顺能源有限公司收集处理。 （2）拆下的可再利用零部件在室内储存库内进行存储。 （3）对存储的各种零部件、材料、废弃物的容器进行标识，避免混合、混放。 （4）对拆解后的所有的零部件、材料、废弃物进行分类存储和标识，含有害物质的部件应标明有害物质的种类。 （5）各类收集容器和装置要防漏和防止洒溅。 （6）危险废物由相应的专用容器收集后在厂内危险废物暂存库暂存，定期交予具有相应资质的单位进行处理处置。 6、拆解深度 本项目涉及到汽车的拆解，主要对各种物料进行物理拆解，无深加工环节，具体如下： 各种零部件和材料拆解时按照汽车生产企业提供的拆解手册或其它信息进行拆解，同时注意防止可再利用零部件和可回收材料受到污染和损坏。可再利用的零部件做吸尘和防锈处理后再存入仓库。 发动机根据行业相关规定，从汽车上拆除下来后，在发动机机体上开一个至少10cm2的孔，保证其不能被再回收利用；将拆除开孔好的发动机送至发动机拆解专用平台，先进行抽油处理（废油液全部进入专用收集容器内），之后进行剪切、打包、压扁。 变速器在拆下发动机后，从发动机体上拆除下来，通过剪切将其破坏为废钢，同时产生变速器润滑油。 离合器、传动轴和汽车悬架等拆除后，用剪切的方式将其敲坏为废钢。 制动系统拆除后，分别产生分配阀、脚制动器、手制动器、踏板和几种泵，可分别回收，同时还产生废制动液。 蓄电池从汽车上拆除后，不再进行进一步的拆解，交由有资质的单位进行处置。 尾气净化装置仅从汽车上拆除，不进一步拆解，由有资质的单位进行处置。各种电器也仅从汽车上拆除，不进行进一步的拆解。 对于拆下的大块废钢铁等，采用剪切、打包方式进行减容。 7、剪切 剪切机是废钢铁回收加工中的重要基础设备，主要用于加工废钢铁料等。剪切机可分为鳄鱼式和门式。鳄鱼式剪切机广泛用于废钢铁回收加工领域，可将长材剪切加工成合格的炼钢炉料。门式液压剪场机在我国现阶段使用的有800-1250t等多种种类，其自动活程度高、功率大、产盘高，适用于有一定规模的工厂。 本项目使用手持液压剪整一套，主要对回收回来的各种型钢及金属结构件进行冷态剪段加工。 8、废钢分类 将拆除的废钢铁按照表2-11进行简要分类。 表2-11 报废汽车钢材分类 序号 钢的分类 应用举例 1 普通碳素结构钢 百叶窗联动杠杆、百叶窗叶片、传动轴中间轴承支架、发动机前后支架、后视镜支杆、支架、油底壳加强板、车轮轮辐、轮辋、驻车制动操纵杆棘爪与齿板、放水龙头手柄夹持架、消声器、后支架等 2 优质碳素结构钢 驾驶室、油底壳、油箱、离合器、螺栓、轮胎螺母、发动机气门帽、消声器前托架型螺栓、曲轴箱通风阀体、气门弹簧座、旋转座、离合器分离杠杆、风扇叶片、驻车制动杆等 3 铸钢 机油管法兰、化油器、操作杆活接头、进排气歧管压板、风扇过渡法兰、前减振器下支架、空气压缩机、备胎升降器轮齿等 4 合金渗碳钢 活塞销、气门弹簧座、气门挺杆及调整螺栓、变速器中间轴、变速器齿轮、万向节、减速器十字轴、传动轴十字轴、后桥减速器齿轮等 5 灰口铸铁 进排气歧管、变速器壳体、水泵叶轮、凸轮轴正时齿轮、飞轮壳、前后转动鼓前驱制动、进排气歧管汽缸盖、变速器箱体、汽缸体、汽缸盖等 6 球磨铸铁 前后轮毂、转向器壳及盘、制动器、制动室支架、牵引钩、前支承座及弹簧衬套、辅助钢板弹簧支架、拖曳勾衬套等 7 可锻铸铁 后桥壳、差速器轴承及轴承螺母、板弹簧吊架、后轮毂、减速器壳及左右盖、车轮制动蹄片、驻车制动器片等 8 合金铸铁 活塞环、汽缸套、汽缸盖 9 热轧钢板 纵梁、横梁、汽缸盖 10 冷轧钢板 练梁、横梁、车架 11 涂镀层钢板 镀锌板制造驾驶室地板、车身覆盖件、油箱 12 复合减震板 挡泥板、隔板、顶板、地板、油底壳、隔声板等 图2-4 汽车拆解工艺流程图 三、主要污染工序 1、施工期污染影响因素分析 （1）大气污染物 施工废气包括车辆行驶产生的无组织排放扬尘，焊接烟尘以及施工机械和运输车辆排放的尾气； （2）水污染物 施工废水主要为清洗施工设备产生的废水和施工人员少量的生活污水。 （3）噪声 施工噪声主要为运输车辆及各种施工机械产生的噪声。 （4）固体废弃物 施工固体废弃物主要为建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 2、运营期污染影响因素分析 （1）大气污染物 ①汽车拆解、剪切过程产生的粉尘； ②残留废油液收集过程中挥发的非甲烷总烃。 （2）水污染物 ①职工生活污水，主要污染物为COD、氨氮、SS、BOD5； ②初期雨水、车间地面冲洗废水，主要污染物为COD、氨氮、SS、石油类。 （3）噪声 项目噪声主要为生产过程中液压剪切器、举升机、钻孔排油机、安全气囊引爆装置等设备产生的噪声，噪声源强在70～85dB（A）。 （4）固体废弃物 ①一般工业固废为目前无法回收利用的固体废物，主要是无法直接利用的破碎玻璃、橡胶、塑料等； ②危险废物主要包括报废机动车拆解产生的废液化气罐、机油滤清器、废安全气囊、废蓄电池、含汞开关、含多氯联苯的废电容器、废尾气净化催化剂、废油液（包括汽油、柴油、机油、润滑油、液压油、制动液、防冻剂等）、废空调制冷剂、废电路板、废石棉刹车片、油水分离系统污泥、废吸油毡及含油废劳保用品、废活性炭等。 ③职工生活垃圾 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用山西省吕梁市汾阳市阳城镇小虢城村东630米处场地（租赁合同见附件），占地类型为建设用地。根据现场调查，租用场地为废弃养殖场，未开始运行，现场无废弃的设备、物料、建筑垃圾等，没有与本项目有关的原有污染情况，没有遗留的环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境质量现状 1、大气环境质量现状 略。 2、地表水环境质量现状 略。 3、地下水环境质量现状 略。 4、土壤环境质量现状 略。 5、生态环境质量现状 略。 二、环境质量标准 1、大气环境质量标准 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（GB3095-2012）(及2018修改单)中的二级标准。环境空气质量标准见表3-5。 表3-5 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 浓度单位 SO2 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 μg/Nm3 TSP 年平均 24小时平均 200 300 PM10 年平均 24小时平均 70 150 NO2 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 PM2.5 年平均 24小时平均 35 75 O3 日最大8小时平均 小时平均 160 200 CO 日平均 小时平均 4 10 mg/Nm3 特征污染物非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中1小时平均浓度限值：2.0mg/m3。 2、地表水环境质量标准 本项目相关地表水体为厂址南侧75m处的虢义河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目所在地地表水体属于黄河流域，文峪河北峪口~入汾河段，该河段规划水环境功能为农业用水保护，水质目标为V类，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的V类水质标准。 表3-6 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 项目 名称 标准值 执行标准 单位 地表水 环境质量 COD ≤40 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类 mg/L BOD5 ≤10 氨氮 ≤2.0 pH 6~9 - 石油类 ≤1.0 mg/L 挥发酚 ≤0.1 阴离子表面活性剂 ≤0.3 粪大肠菌群 ≤40000 个/L 3、地下水 本区域地下水主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水，地下水主要执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）中III类标准，具体标准值详见下表。 表3-7 《地下水质量标准》（GB14848-2017）（Ⅲ类） 单位：mg/l（PH除外） 序号 污染物 标准值 序号 污染物 标准值 一 感官性状及一般化学指标 1 pH值 6.5-8.5 2 总硬度（以CaCO3计）(mg/L) ≤450 3 溶解性总固体(mg/L) ≤1000 4 硫酸盐(mg/L) ≤250 5 氯化物(mg/L) ≤250 6 铁(mg/L) ≤0.30 7 锰(mg/L) ≤0.1 8 挥发性酚类（以苯酚计）(mg/L) ≤0.002 9 耗氧量（CODMn法，以O2计）(mg/L) ≤3.0 10 氨氮（以N计）(mg/L) ≤0.50 二 微生物指标 11 总大肠菌群 (MPN/100mL或CFU/100mL) ≤3.0 12 菌落总数(CFU/mL) ≤100 三 毒理学指标 13 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) ≤1.00 14 硝酸盐（以N计）(mg/L) ≤20.0 15 氰化物(mg/L) ≤0.05 16 氟化物(mg/L) ≤1.0 17 汞(mg/L) ≤0.001 18 砷(mg/L) ≤0.01 19 镉(mg/L) ≤0.005 20 六价铬(mg/L) ≤0.05 21 铅(mg/L) ≤0.01 4、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表3-8 《声环境质量标准》（GB3096-2008）（单位：dB（A）） 类别 昼间 夜间 2 60 50 5、土壤环境 本项目占用土地为建设用地，场地内土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》GB36600-2018中的第二类用地标准，详见表3-9。 表3-9 建设用地土壤污染风险管控标准 单位：mg/kg，pH无量纲 项目 总砷 总汞 总镉 总镍 总铜 总铅 Cr6+ 四氯化碳 氯仿 标准值 60 65 5.7 18000 800 38 900 2.8 0.9 项目 氯甲烷 1,1-二氯乙烷 1,2-二氯乙烷 1,1-二氯乙烯 顺-1,2-二氯乙烯 反-1,2-二氯乙烯 二氯甲烷 1.2-二氯丙烷 1,1,1,2-四氯乙烷 标准值 37 9 5 66 596 54 616 5 10 项目 1,1,2,2-四氯乙烷 四氯乙烯 1,1,1-三氯乙烷 1,1,2-三氯乙烷 三氯乙烯 1,2,3-三氯丙烷 氯乙烯 苯 氯苯 标准值 6.8 53 840 2.8 2.8 0.5 0.43 4 270 项目 1,2-二氯苯 1,4-二氯苯 乙苯 苯乙烯 甲苯 间二甲苯+对二甲苯 邻二甲苯 硝基苯 苯胺 标准值 560 20 28 1290 1200 570 640 76 260 项目 2-氯酚 苯并[a]蒽 苯并[a]芘 苯并[b]荧蒽 苯并[k]荧蒽 䓛 二苯并[a，h]蒽 茚并[1,2,3-cd]芘 萘 标准值 2256 15 1.5 15 151 1293 1.5 15 70 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 4、主要环境保护目标 按环境保护部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。评价区内无重点保护植物、动物及人文景观等。 根据本工程所在地的自然环境和社会环境特征，本项目主要保护对象见表3-10。本项目保护目标图见附图2。 表3-10 主要环境保护对象表（相对于厂址） 名称 坐标 保护对象 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 地表水 111.7978 37.1808 虢义河 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)V类标准 S 75 地下水 111.7814 37.1924 田屯村水井 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 NW 1730 111.7863 37.1874 小虢城村水井 NW 1090 111.8148 37.1932 东官村水井 NE 1810 111.8077 37.1924 西关村水井 NE 1293 111.8157 37.1862 虞城村水井 NE 1821 111.8385 37.1844 普会村水井 E 3538 111.8673 37.1787 董家庄村水井 E 6127 声环境 // // 场地周界 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中2类标准 // // 土壤环境 // // 厂界内 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值 // // 生态 // // 周边地区植被 不会对周围生态环境产生明显影响 // // |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目运营期压扁、切割工序排放的含尘废气，废油液、废液化气罐、废制冷剂等收集过程散逸的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 表3-11 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放高度（mg/m3） 最高允许排放速率 （排气筒高度15m）（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 3.5 周界外浓度最高点 1.0 非甲烷总烃 120 10 周界外浓度最高点 4.0 表3-12 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目 排放限值 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 10 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 20 监控点处任意一次浓度值 2、水污染物 项目运营期作业过程中不使用水；车间地面冲洗用水收集后经油水分离后回用不外排；职工生活用水主要为盥洗废水，用于厂区绿化、地面泼洒抑尘；初期雨水经雨水收集池收集后经油水分离后回用于车间地面冲洗用水、厂区地面抑尘洒水、绿化用水，不外排。 综上，运营期废水全部回用，不外排。 3、噪声 运营期间项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中 2 类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）中有关要求；危险固废贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省环保厅晋环发【2015】25号文，属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目产生的废水收集后，经油水分离处理、混凝沉淀后回用于厂区地面洒水抑尘、绿化用水，无废水外排。剪切、压扁过程产生的粉尘有组织排放量为0.42t/a。2022年4月1日，吕梁市生态环境局汾阳分局下发了《关于核定汾阳市运达再生资源回收有限公司报废机动车回收拆解项目污染物排放总量控制指标的函》（汾环函【2022】18号），核定本项目污染物排放总量指标为0.42吨/年（见附件）。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，厂区位于山西省吕梁市汾阳市阳城镇小虢城村东630米处，厂区中心坐标为N37°11'0.72"，E111°48'16.19"。施工期建设内容主要是建设拆解车间、废旧物资储藏室等，配套建设硬化绿化等附属设施。本项目施工影响范围主要为厂址及邻近区域，施工活动的影响为施工废气、废水、固体废物、噪声排放及施工人员生活炉灶等对厂址区域自然、生态环境及居民生活的影响。其中以施工噪声、粉尘对环境的影响比较显著。 1、大气环境影响分析 根据工程分析，施工期间对环境空气影响最大的是施工粉尘和扬尘，主要来源于土方的挖掘、堆放、清运、回填等过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中因风力作用而产生的扬尘污染；施工运输车辆往来造成地面扬尘；施工垃圾及清运过程中产生扬尘。由于污染源为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部暂时污染影响，但施工现场的污染物未经扩散稀释就直接进入地表呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。另外，施工机械燃油和交通运输会产生燃油废气，也会对大气环境产生一定影响。 根据国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《大气污染防治行动计划》、《山西省大气污染防治2018年行动计划》、《吕梁市打赢蓝天保卫战2020年决战计划》中相关要求，加强扬尘综合治理，重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、拆迁工地湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。针对本项目施工期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施： 1、施工沿线边界设置1.8m的围挡，遇到干燥、易起尘的土方作业时，应辅以洒水降尘，尽量缩短起尘操作时间，特别是遇到四级风或以上天气时，应停止土方作业，同时作业处应覆以防尘网。施工现场堆放的土石方及易产生扬尘污染的灰土、灰浆等物料应以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部且四周均密封、遮蔽的设施内。同时在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网。 2、施工现场裸露地面应采取覆盖或临时绿化措施；施工场所要定期喷洒水，保持地面湿润，不起尘。 3、施工工地出入口处必须建设车辆出入口喷淋、冲洗设施，并设置统一格式的环境保护监督牌，标明扬尘防治措施、责任人及环保监督电话等；严格施工扬尘监管，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。 4、严禁抛洒建筑垃圾，建筑垃圾应及时清运至环卫部门指定场所，不能及时清运的要定点密闭堆存，并采取防尘措施。 5、为减少运输扬尘造成的二次污染，评价要求进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，同时设置一台洒水车进行道路洒水抑尘。 6、车辆运输过程中产生的汽车尾气，一般仅局限于施工区域以及施工通道，对施工区域以外的环境空气影响比较小。评价要求施工单位选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准；运输车辆要统一调度，避免出现拥挤，尽可能正常装载和行驶，以免在交通不畅通的情况下，排出更多的尾气。 评价要求施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，确保建筑工地扬尘污染控制达标，综上所述，按照以上措施进行防治后对施工场地周围环境空气影响较小。 2、施工期废水防治措施 （1）源项分析 施工过程产生的废水主要有生产废水、生活污水和场地冲洗废水。 ①施工期生产废水 施工期生产废水主要为各种施工机械设备运转的冷却及清洗用水。 ②施工期生活污水 施工期生活污水来自施工队伍的生活活动，主要包括盥洗废水等。 ③施工现场冲洗废水 施工现场冲洗废水中虽无大量有毒有害物质，但其中可能含有较多的泥土、砂石等。 （2）防治措施 虽然施工期废水水量不大，但如不经处理或处理不当直接外排，会对周围水环境造成污染。因此环评要求： ①施工废水不可任意直接排放，收集处理施工废水后用于场地的洒水抑尘； ②施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少泥水流失、散落和溢流现象。 3、施工期噪声防治措施 噪声是施工期主要的污染因子，施工过程噪声主要是使用的运输车辆及各种施工机械产生的噪声。施工期噪声影响是间断的、局部的、短期的，它会随着施工的结束而消失。为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取 以下措施： 1、施工前应做好准备工作，包括人、物、材料等，并有专人指挥施工，争取在短时间内完工，尽量缩短施工噪声对民众的影响； 2、施工中应使用性能好、低噪声的设备，避免在同一地点安排大量动力机械设备，加强施工人为噪声管理； 3、制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便于合理控制； 4、优化施工时间，夜间禁止施工； 5、运输车辆经过敏感目标时应减速慢行，尽量减少鸣笛次数。 在采取以上措施后，可有效控制噪声，对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析 在工程施工过程中，产生的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。评价要求建设单位采取以下防治措施： （1）施工垃圾 本报告要求建设单位将建筑材料进行整理，室内放置，对堆存的建筑垃圾进行分类收集，能回收利用的要回收利用，不能回收利用的立即清运，对新产生的建筑垃圾要在合适地点收集，做到“上盖下垫”，同时及时清运，不得长期堆存影响环境。施工垃圾有当地环卫部门进行统一处理。运输建筑垃圾的车辆应用蓬布覆盖，避免沿途洒落，产生二次扬尘。 （2）生活垃圾 本项目将产生少量的生活垃圾，平均每天每人0.5kg左右，建设单位要将此部分生活垃圾收集后倾倒于生活垃圾回收指定地点，由环卫部门统一处理。 采取以上措施，施工期固废不会对周围环境产生影响。 5、生态环境影响分析 本工程施工期间会对施工区周围生态环境及景观造成短期破坏，同时基础工程中挖、填土方作业及物料堆放将带来水土流失等影响。但其影响范围和程度有限，随着施工结束，其生态影响将随之消失。 在厂区施工过程中拟采取如下生态保护措施 ① 要对施工场地进行合理的规划，对建筑材料设专门的堆棚或设置围档； ② 施工期应尽量避开雨天，并及时夯实地面，减少水土流失； ③ 施工结束后对施工场地及时平整，及时按设计要求硬化路面或进行绿化。 环评建议厂区内道路两侧可根据需要种植灌木，其余空地处可种植一些地被植物。 6、施工期环境监理 环评对施工现场提出以下几点： （1）做好事前控制工作（如审图、做好监理交底等），强化事中控制，积极采取事后控制措施（如工程质量缺陷的修整检查等），以保证工程施工质量和工程进度。 （2）施工单位在施工期应有专人负责施工污染控制工作，实行项目经理责任制，负责实施和落实施工期的各项环保措施。 （3）对文明、安全施工进行检查、监督，协助施工方管理层对施工人员进行安全生产教育，提高施工人员的安全施工意识，做到安全施工。 （4）其它 ①施工期环境监理应纳入项目工程施工监理计划之中。 ②若施工期在雨天时应注意施工区范围内水土流失的控制。 ③加强施工场地卫生、安全等方面的管理。 总之，建设单位必须加强工地管理工作，对施工人员除进行安全生产教育外，还应加强环保教育，提高全体施工人员环保意识，共同搞好工地的环保工作。同时建设单位必须切实落实好这些措施，工地的污染防治工作要有专人分工负责，提高污染防治效果，防止或缓解对环境的污染，做到文明施工。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期大气环境影响和保护措施 （1）环境空气影响分析 本项目废气产排污环节、污染物种类、污染防治措施等见下表。 表4-1 项目大气污染物产排情况一览表 产污工序 污染物 产生量 处理措施 排放 形式 排放量 剪切、压扁过程 粉尘 3.11t/a 剪切工段、压扁工段分别设1个移动式集气罩（集气罩尺寸为1.2m×1.2m），将废气引至布袋除尘器处理，风量为20000m3/h，过滤面积为416.7m2，过滤风速为0.8m/min 有组织 0.42t/a 10mg/m3 制冷剂、废油液、废液化气罐等收集过程 非甲烷总烃 0.23t/a 在油液抽取及制冷剂抽取岗位上方设置集气罩，统一由引风管引入一套活性炭吸附装置进行净化处理，过滤风量为5000m3/h，去除效率80%，处理后由15m高排气筒排放 有组织 0.046t/a 17.69mg/m3 安全气囊爆破 // // 安全气囊在铁制的密闭容器内通电关闸后引爆，引爆后产生的气体为氮气 无组织 // 危废暂存间废气 非甲烷总烃 0.23t/a 在危废暂存间顶部设置吸气口对废气进行收集，进入活性炭吸附装置进行处理，处理风量为4000m3/h，综合净化效率为80%，经15m高排气筒排放（DA003）。 有组织 0.046t/a 1.84mg/m3 ①剪切、压扁过程 本项目汽车拆解过程中产生的废钢材在破碎工序由于机械作用使依附在加工物料表面的灰尘、铁锈等脱离逸散到空气中会产生废气，其主要污染物为粉尘。根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）、《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》，同时参考《第二次全国污染源普查工业污染源普查行业系数手册 金属制品业》，汽车拆解过程中废钢材破碎工序粉尘的产尘量按拆解汽车重量的0.212‰计，本项目年拆解汽车重量为14657.2t，则该工序粉尘的产生量为3.11t/a。年生产2080h。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），建设单位拟将本项目剪切工段、压扁工段分别设1个移动式集气罩（集气罩尺寸为1.2m×1.2m），采用镀锌软管将废气引至布袋除尘器处理。罩口风速取1.5m/s，则系统所需风量为15552m3/h，本项目选用风量为20000m3/h的除尘器，过滤面积为416.7m2，过滤风速为0.8m/min。排放浓度小于10mg/m3，排放量为0.42t/a，经15m高排气筒排放。 ②制冷剂收集过程、废油液、废液化气罐等收集过程 本项目汽车拆解过程中制冷剂挥发的少量氟利昂；另外报废汽车汽油、齿轮油等废液收集过程中会散发出有机废气在在车间内逸散，其主要成分为非甲烷总烃。 本项目部分待拆解车辆的制冷剂中有氟利昂（CF2CL2），但这些车辆所占的比例小。在正式拆解前，用专用的汽车制冷剂收集装置收集到密闭的容器中进行储存，操作过程中会有氟利昂（CF2 C12）泄露到空气中，但数量极少，经大气稀释扩散后排放。根据《蒙特利尔议定书》规定，我国于2010年1月1日起全面禁用氟利昂物质，在汽车生产、制造、维护行业中，氟利昂将随着其更新换代而被淘汰，届时这种污染物将进一步减少。本次评价要求企业严格按照规定进行报废汽车的入厂检查登记，核实出厂年份等信息，对于制冷剂中含氟利昂的车辆，做好制冷剂收集工作，严格把控，减少氟利昂的泄露。回收后的氟利昂（CF2 C12）将委托有资质的处置中心进行处置。 根据工程分析中的物料平衡可知，本项目运营期废油液产生量约为3.2t/a、制冷剂产生量约为1.4t/a。挥发量按废油液、制冷剂产生量的5%计，则本项目非甲烷总烃的挥发量为0.23t/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），报废机动车拆解预处理过程产生的有机废气应收集处理后排放。环评要求建设单位将油液抽取及废制冷剂抽取等有非甲烷总烃挥发的岗位进行固定操作，并在岗位上方设置集气罩，统一由引风管引入一套活性炭吸附装置进行净化处理。根据《除尘技术手册》，集气罩风量的计算公式如下： Q=3600×S×Up 式中：Q—排风量，m3/h； Up—罩口平均风速，（m/s）； S—罩口面积，（m2） S=L*B L=LC+0.5h B=LB+0.5h 式中：LC—设备或尘源的长（m）； LB—设备或尘源的宽（m）； h—罩口离设备面的高度（m）； 废油液抽取及废制冷剂工位平面尺寸均为0.7×1.4m，集气罩距污染源高度为0.2m，罩口风速根据《除尘技术手册》表2-19中液面蒸发，取0.5m/s，则有机废气量为4320m3/h，本项目拟配套集气风量为5000m3/h。每天运行2h，年运行520h，收集的废气经活性炭过滤（装填量1立方柱状活性炭，效率80%计），处理后由15m高，直径0.3m的排气筒排放。 根据核算，废油液抽取点、废制冷剂抽取点有机废气（非甲烷总烃）总产生量为0.23t/a，有组织排放量为0.046t/a，排放浓度为17.69mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的限值要求，实现达标排放。 ③安全气囊爆破 安全气囊在铁制的密闭容器内通电关闸后引爆，引爆后产生的气体为氮气，氮气为一种无色无味无嗅的气体，无毒，是空气的主要成分，不属于污染物。安全气囊引爆需在专门引爆间，产生的氮气在揭开容器后散发到空气中，因此，安全气囊引爆不会对环境有害的污染物。 ④危废暂存间废气 本项目设一座200m2危废暂存间（高3m），本项目计划设置一套废气收集处理装置对危废间产生的废气进行收集处理，参考《吸附法工业有机废治理工程技术规范》（HJ2026-2013）及《涂装作业安装规程 喷漆室安全技术规定》（GB1444-2006）,结合本项目情况，设计换气频次取5次/h，则所需风量为3000m3/h，考虑漏风系数：L＞1.2L总=3600m3/h，本次设计风量取4000m3/h。 本项目危废暂存间存放废油液、废制冷剂等约为4.6t/a，废气主要污染物为非甲烷总烃。根据《各类挥发性有机排放源排放系数》及类比同类型项目可知，本项目危废暂存间非甲烷总烃产生量为0.23t/a。环评要求通过在危废暂存间顶部设置吸气口对废气进行收集，进入活性炭吸附装置进行处理，综合净化效率为80%，年运行6240h，经15m高排气筒排放（DA003）。 经核算，本项目危废暂存间的非甲烷总烃经处理后的排放量为0.046t/a，排放浓度为1.84mg/m3。 （2）废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），本项目运营期废气监测要求见表4-2。 表4-2 运营期废气监测要求 监测类别 监测因子 监测点位 监测频次 控制指标 废气 颗粒物 布袋除尘器排气筒 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求 废气 非甲烷总烃 废油液、制冷剂收集废气处理装置排气筒 1次/年 危废暂存间废气处理 装置排气筒 1次/年 废气 颗粒物 厂界，上风向1个，下风向3个 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 （3）环境影响分析 根据上述分析可知，本项目运营期废气污染物主要是汽车拆解剪切产生的粉尘、拆解过程中少量废油液挥发的非甲烷总烃以及危废暂存间产生的非甲烷总烃，排放量较小，经过本项目采取的污染控制措施后，污染物排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求，因此，项目建设对区域环境空气质量影响较小。 二、水环境影响分析 （1）废水产污环节及治理措施 ①车间地面冲洗水 项目运行期间每天对拆解车间地面进行冲洗，冲洗水按3L/m2计，拆解车间共计1000m2，则地面冲洗用水量为3m3/d；车间地面冲洗水产生量按用水量的80%计，则产生量为2.4m3/d。 车间地面冲洗水中的污染物主要为COD、NH3 -N、SS和石油类，参考《浅析报废汽车拆解厂废水循环处理技术的应用现状》（陈清后、余海军、李长东）中报废汽车拆解厂废水水质监测数据，项目车间冲洗废水水质情况为：COD400mg/L，NH3-N35mg/L，SS 300mg/L，石油类 100mg/L。 本项目拟在拆解车间内设置防渗废水导流沟，建设一座容积为5m3的废水收集池。地面冲洗废水经生产废水一体化处理装置（处理能力为2m3/h）处理，采用均质+隔油+絮凝+沉淀处理后贮存于5m3清水池回用于生产车间地面清洗，油水分离器产生的浮油每次进行清理，作为危废收集暂存后交予有资质的单位处置。 ②初期雨水 根据报废机动车拆解环境保护技术规范中5.8条规定：拆解和破碎企业厂区内收集的雨水、清洗水和其他非生活废水不得直接排放，应设置专用设施收集并处理。当降雨时，雨水形成的地表径流对地面冲刷，使污染物汇集于降雨径流中，为防止降雨形成的初期雨水排放产生环境影响，环评要求建设单位设置初期雨水收集池，并在地面防渗硬化时以坡度或收集沟等措施收集初期雨水。 结合厂区的占地面积和降雨参数，参考暴雨强度公式（离石区）计算本项目需要收集的初期雨水量。 式中： T：重现期，取2年； t：降雨历时，取10min； 计算得暴雨强度q=173.96L/s·公顷 Q=uqFT 式中：u：径流系数，取0.9；T：收水时间，取15min；F：汇水面积，8000m2。 计算得初期雨水量Q=112.73m3/次。项目运行后，初期雨水中的污染物主要为COD、NH3-N、SS和石油类，类比同类项目，初期雨水水质情况为：COD 300mg/L、NH3-N 30 mg/L、SS 300 mg/L、石油类40 mg/L。 本项目拟在厂区西南角处建设一座容积为120m3的初期雨水收集池。初期雨水收集后经油水分离后回用于车间地面冲洗用水、厂区地面抑尘洒水、绿化用水，不外排。 ③生活污水 本项目共有职工人数20人，设食堂为员工提供午餐，设宿舍（住宿人数为3人），不设浴室，厕所为旱厕。用水定额取30L/（人·d），住宿人员生活用水定额取50L/（人·d），则生活用水量为0.66m3/d，排污系数取0.8，则本项目员工生活污水排放量为0.53 m3/d。生活污水中的污染物主要为COD、BOD5 、NH3 -N、SS，类比同类项目，生活污水水质情况为：COD≤350mg/L、BOD5≤250mg/L、NH3-N≤25mg/L、SS≤250mg/L。项目生活污水主要为盥洗废水，水质简单，直接回用于厂区绿化、地面泼洒抑尘。 本项目废水产排污环节、污染物种类、污染防治措施等见下表。 表4-3 项目水污染物产排情况一览表 产污工序 污染物 产生量 处理措施 排放量 车间地面冲洗水 含油废水 2.4m3/d 建设一座容积为5m3的废水收集池，车间地面冲洗水收集后经一体化处理装置处理（处理能力为2m3/h）处理后贮存于5m3清水池回用于生产车间地面清洗，不外排 0 初期雨水 含油废水 112.73m3/次 建设一座容积为120m3的初期雨水收集池，初期雨水收集后经油水分离后回用于车间地面冲洗用水、厂区地面抑尘洒水、绿化用水，不外排 0 生活污水 生活污水 0.53m3/d 生活污水主要为盥洗废水，水质简单，直接回用于厂区绿化、地面泼洒抑尘，不外排 0 （2）环境影响分析 根据上述分析可知，本项目运营期产生的废水主要是职工生活污水、初期雨水、车间地面冲洗废水。车间地面冲洗用水经一体化处理装置（处理能力为2m3/h）处理回用不外排；职工生活用水主要为盥洗废水，用于厂区绿化、地面泼洒抑尘；初期雨水经雨水收集池收集后经油水分离后回用于车间地面冲洗用水、厂区地面抑尘洒水、绿化用水，不外排。经过本项目采取的污染控制措施后，废水全部回用，不外排，不会对地表水环境产生影响。 三、噪声 （1）噪声源 本项目产生的噪声源主要为液压剪切器、举升机、排油机、安全气囊引爆装置等。噪声源强为70～85dB（A），项目噪声源源强及控制措施见表4-4。 表4-4 项目噪声源源强及控制措施 序号 设备名称 数量 源强dB（A） 治理措施 降噪后dB（A） 1 手持液压剪 1台 75 室内操作， 基础减震， 定期维护。 60 2 液压举升机 1台 80 65 3 综合集中抽排机 1台 70 60 4 钻孔抽排机 1台 70 60 5 安全气囊引爆装置 1台 85 70 （2）降噪措施 本项目生产设备主要位于室内，因此通过对设备减振、隔声和距离衰减后对周围敏感点环境影响不大。但为了确保厂界噪声达到相应的标准和员工的健康，仍要注意做好吸声、隔声、消声等处理措施。 ①合理选择机械设备，从声源上控制噪声：对于机械产噪设备，应选择辐射噪声小、振动小的低噪声设备，同时也要选择有可能采取控制对策的设备，提高安装精度，从源头上控制噪声产生的级别。 ②设置减噪减振措施：设备置于厂房内，采取消声、减振及合理布置等措施，采取适当的吸声、隔声等降噪措施，做好合理安装，合理布局。 ③加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 在采取一系列降噪措施后，可有效减少项目运行设备的噪声源强，对项目厂界及周边声环境影响较小。 （3）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），本项目运营期噪声监测要求见表4-5。 表4-5 运营期噪声监测要求 监测类别 监测项目 监测点位 监测频次 控制指标 噪声 Leq（A） 厂界四周各设一个监测点位 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 四、固体废物 本项目为报废机动车拆解建设项目，由于其行业特征，生产过程中产生大量的固体物质，其中大部分以目前的技术水平是可利用的，即作为本项目的产品，在厂区内分类收集后直接出售给相关回收单位，不在厂区内进行进一步拆解加工。运营期产生的固体废物主要包括职工产生的生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。 ①生活垃圾 工作人员产生的生活垃圾产生量按照G=K·N计算， 式中：G—生活垃圾产生量（kg/d）； K—人均排放系数（kg/人·d）； N—人数（人）。 本项目劳动定员20人，取K=0.5kg/人·d，年工作日为260天，预计生活垃圾量约2.6t/a。 环评要求建设单位在厂区内设置垃圾桶，将产生的生活垃圾集中收集，送环卫部门统一处理，生活垃圾不得随意倾倒、长期堆存，以免对周围环境产生影响。 ②可回收利用固体物质 项目生产过程产生的可利用的固体物质主要包括钢铁、有色金属、橡胶、塑料、玻璃等，在厂区内产品仓库分类收集暂存后直接外售处置。 a.废钢铁 根据《报废汽车回收管理办法》（国务院令307号），报废汽车发动机、方向机、变速器、前后桥、车架统称为“五大总成”。其他可回用零部件主要包括拆解过程中得到的各种螺丝螺母、车灯、前后挡（车窗）玻璃等。 拆解的“五大总成”应当作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料；拆解的其他零配件能够继续使用的，可以出售，但必须标明“报废汽车回用件”。。 b.废有色金属 报废机动车拆解得到的有色金属主要包括铜、锌、铝，拆解后进行分类收集，分类出售。 c.废轮胎及橡胶 报废机动车的废轮胎属于橡胶制品，收集后外售用于加工精细胶粉。 d.废塑料 报废机动车拆解得到的废塑料主要包括车灯、保险杠、仪表板等，集中收集后外售给塑料回收企业。 e.废玻璃 废玻璃主要包括前后挡玻璃和车窗玻璃，废旧汽车玻璃回收利用方式有直接利用和转型利用两种。直接利用是指拆解下的玻璃质检合格，可直接作为旧零件配件使用于原设计制造的车型上。转型利用是将回收的玻璃收集后外售给玻璃回收生产企业。 f.尼龙布 尼龙布主要包括内饰、安全带、座椅，集中收集后外售。 根据本项目汽车拆解产品方案表，拆解得可回收利用固体物质为14514t/a，集中收集于1000m2废旧物资储藏室，一般工业固体废物分类收集暂存，定期外售进行回收利用。 ③不可利用固废 评价所述一般工业固废指拆解过程中产生的无法分离回收利用的含有贴膜的碎玻璃及其他不可利用垃圾等。 根据本项目汽车拆解产品方案表，拆解得不可利用固废量为19.33t/a，集中收集于1000m2废旧物资储藏室，在厂区一般固废暂存处暂存后，委托当地环卫部门无害化处置。 ④危险废物 根据项目工艺特征，再结合《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）和《国家危险废物名录》（2021年版）中相关规定，运营期危险废物主要包括报废机动车拆解产生的废液化气罐、机油滤清器、废安全气囊、废蓄电池、含汞开关、含多氯联苯的废电容器、废尾气净化催化剂、废油液（包括汽油、柴油、机油、润滑油、液压油、制动液、防冻剂等）、废空调制冷剂、废电路板、废石棉刹车片、油水分离系统污泥等。 a.废尾气净化催化剂（HW50 废催化剂 900-049-50） 尾气净化装置中催化剂采用二氧化钛、三氧化钨、五氧化二钒、硬脂酸、偏钒酸铵、聚氧化乙烯、单乙醇胺、羧甲基纤维质素、乳酸、木浆及玻璃纤维等多种材料，成分较为复杂，废尾气净化装置作为危险废物，在厂区危废暂存间密闭容器内单独收集，定期委托有资质单位进行处置。 b.废油液（HW08废矿物油 900-249-08） 废油液主要包括油箱残存的燃油（汽油、柴油），以及各部件抽取出的机油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等，主要产生于发动机、气缸等部位。 废油液由抽液机抽取后分类在专用容器内密封储存，燃油集中外售，其他废油液定期由山西新鸿顺能源有限公司外运处置。 c.废制冷剂（HW49 其他废物 900-999-49） 废制冷剂分类回收后分别置于专用密闭钢瓶中，在厂区内暂存，定期由有资质单位外运处置。 d.废蓄电池（HW49 其他废物 900-044-49） 拆解得到的废蓄电池属于危险废物，单独贮存在专用容器内，定期委托有资质单位进行处置，厂区内不进一步进行拆解。 e.废电容器（HW10多氯联苯废物） 项目拆解得到的部分废电容器中含有多氯联苯（PCBs），废电容器属于危险废物，应单独贮存在专用容器内，定期委托有资质单位进行处置，厂区内不进一步进行拆解。 f.废电路板（HW49其他废物 900-045-49） 废电路板中含有金属、树脂、印制原件等，属于危险废物，在厂区危险废物暂存仓库单独收集，定期委托有资质单位进行处置。 g.污水处理设施产生的油泥（HW08废矿物油 900-210-08） 项目污水处理设施产生的油泥属于危险废物，应单独贮存在收集容器内，在厂内暂存，与其他危险废物一同委托有资质单位外运处置。 h.废安全气囊（HW49 其他废物 900-999-49） 废安全气囊收集于密闭容器中，在厂区内暂存，定期由有资质单位外运处置。 i.废含油手套抹布 废含油手套抹布沾有油渍，应统一收集后存放在危险废物暂存库内，并委托有资质部门定期转运处理。 根据本项目报废机动车拆解产生物料组成一览表，报废汽车拆解过程产生的废液化气罐、机油滤清器、废安全气囊、废蓄电池等危险废物总量约为123.9t/a；油水分离系统污泥主要为油污、污泥、沉渣，产生量约为0.6t/a。 j.废活性炭 本项目活性炭吸附装置，活性炭吸附效率为0.3kg/kg，废活性炭产生量为更换的活性炭+吸附的废气量。则本项目需活性炭量为1.22t/a，本项目废活性炭产生量为1.6t/a，预计每年更换一次活性炭，企业需定期更换活性炭。废活性炭属国家危险废物名录中HW49 其他废物，废物代码，900-039-49。废活性炭由危废容器盛装以后，存放在危险废物暂存库内，并委托有资质部门定期转运处理。 建设单位拟在厂区内建设一座200m2危废暂存间，将项目产生的危险废物分类收集暂存，定期送有资质的单位进行处置。项目危险废物产生量为125.5t/a，分类收集暂存后定期交由有资质的单位处置，在厂内暂存不得超过一年，暂存间容积可以满足危险废物暂存要求。 环评要求建设单位按照《危险废物贮存和污染控制标准》建造危险废物贮存设施，建成具有防水、防渗、防流失的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7cm/s。有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防日晒；贮存设施内应有安全照明设施及安全防护设施。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）、《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）、《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）、《废铅酸蓄电池回收技术规范》（GB/T 37281-2019）以及《山西省环境保护厅 山西省商务厅 山西省交通运输厅关于进一步加强报废汽车拆解和机动车维修行业危险废物规范管理的通知》（晋环土壤［2017］81号）等文件的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： ①暂存要求 A、根据本项目的工序特点，建设单位拟在厂区内设一个危废暂存间，指定专人负责企业的危废管理工作，制定危险废物规范化管理制度，积极配合有关部门做好日常检查。 B、规范危险废物贮存场所和设施，危废暂存间必须做好防渗措施。目前设计的方案为基础防渗，评价要求防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯（HDPE），渗透系数≤10-7cm/s。并配备泄露液体收集装置，实行分类收集、分区贮存，严禁随意贮存、堆放、倾倒、抛洒，污染环境。 C、设立危险废物标识标志，盛装危险废物的容器和包装物上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签，具体如图4-1；危险废物暂存间不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物；必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 图4-1 危险废物标识图 D、建立危险废物管理台账，作好危险废物记录，详细记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；所有危险废物在厂内暂存不得超过一年。 E、加强废蓄电池暂存管理，废蓄电池贮存区域地面应进行耐酸防渗处理；应配备相应的废电池存放装置、耐酸塑料容器以及用于收集废酸的装置；配备防火设施并设置防火标志；作业人员应配备耐酸工作服、专业眼镜、耐酸手套等个人防护装备，禁止非专业工作人员进入；完整废电池应分类按区域正立（端子朝上）、有序地存放在耐酸装置上，并做好标识，防止正负极短路；破损废电池应装入耐酸的塑料容器内单独存放，并按照要求粘贴危险废物标签；禁止擅自倾倒电解液，拆解、破碎、丢弃废电池；贮存量不应超过10t。 F、危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。 ②转移要求 A、在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 B、建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 C、联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 ③处置要求 规范危险废物处置，产生的危险废物应当交由有危险废物经营资质的单位进行处理，转移过程中必须严格遵守《危险废物转移联单管理办法》的规定，严禁将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位和个人进行收集、贮存、处置和利用。建设单位应严格按照要求委托有资质单位对项目运行期间产生的危险废物进行处置。 ④《报废机动车拆解环境保护技术规范》相关要求 本项目为报废机动车拆解项目，各类危险固废在厂区内的收集暂存及外运处置除了应满足以上要求外，还应满足《报废机动车拆解环境保护技术规范》中提出的相关要求： a、报废机动车拆解产生的废安全气囊、废液化气罐、废蓄电池、含多氯联苯的废电容器、废尾气净化催化剂、废油液（包括汽油、柴油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等）、废空调制冷剂等属于危险废物，应按照危险废物的有关规定进行管理和处置。危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。 b、报废机动车拆解、破碎企业产生的各种危险废物在厂区内的贮存时间不得超过1年。拆解过程产生的危险废物应按照类别分别放置在专用的收集容器和贮存设施内，有危险废物识别标志、标明具体物质名称，并设置危险废物警示标志。 c、禁止在未获得相应资质的报废机动车拆解、破碎企业内拆解废蓄电池和含多氯联苯的废电容器，禁止将蓄电池内的液态废物倾倒出来。应将废蓄电池和含多氯联苯的废电容器贮存在耐酸容器中或者具有耐酸地面的专用区域内。 d、报废机动车拆解、破碎企业产生的危险废物的贮存应满足GB18597的要求。 e、禁止采用露天焚烧或简易焚烧的方式处理报废汽车拆解过程中产生的废电线电缆、废轮胎和其他废物。 f、在拆解过程中产生的不可回收利用的工业固体废物应在符合国家标准建设、运行的处理处置设施进行处置。 表4-6 危险废物储存容器、危废暂存间设计要求一览表 储存容器、储存间 设计要求 废油液及废制冷剂收集桶要求 ·项目汽油、柴油、润滑油、液压油、制动液、防冻剂、防爆剂等废油液及制冷剂收集桶需采用符合标准（密封性等）的专用收集桶。 ·收集桶及材质要满足相应（抗震、抗压等）强度需求。 ·收集桶必须完好无损桶内容器材质与要与各废油液及制冷剂相容（相容指不相互反应，下同）。 ·各收集桶均为封闭收集。 ·收集桶内顶部与各废油液及氟利昂表面之间保留100mm以上空间。 ·收集桶外必须贴上危险废物标签。 危废暂存间要求 ·各类危险废物暂存仓库必须设置避雷设备。 ·各废油液及废制冷剂收集桶储存室应设置在阴凉通风处，避免日光直接照射，库温控制在30℃以下为宜。 ·各类危险废物储存间地面与裙脚要用坚固、防渗材料制造，建筑材料必须与润滑油、汽油、柴油相容。 ·各类危险废物储存间均需要设置照明措施和观察口。 ·各类危险废物储存间地面必须为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。 ·基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ·各类危险废物暂存仓库周围设置截排水沟。 废水收集池 初期雨水池 污水处理设施 ·进行防渗、耐腐蚀处理，并严格按照相关要求进行设计施工。 采取上述措施后，本项目运营期产生的固体废物可得到合理处置，不会对周围环境产生影响。 ⑥暂存能力核定 根据以上计算统计结果可知：本项目可回收利用固体物质、不可利用材料均暂存于1000m2废旧物资储藏室，类比同类型项目存储能力得出本项目1000m2废旧物资储藏室储存能力约为800t。本项目一般固废产生量为14533.33t/a（合55.9t/d），可储存约14d的一般固废，满足生产需求。 本项目设200m2危废暂存间用于各类危废分区暂存，类比同类型项目存储能力得出本项目危废暂存间暂存能力约为80t。危险废物产生量为125.5t/a（0.48t/d），200m2危废暂存间可满足约150d的危废暂存，每6月一次由有资质单位进行处置。 本项目固体废物性质判断见表4-7，固体废物产生及处置情况见表4-8。 表4-7 本项目固体废物性质判定一览表 固废名称 废物类别 废物代码 主要 成分 有害 成分 危险特性 性质判断 生活垃圾 -- -- -- -- -- 生活垃圾 可回收利用固体物质 -- -- -- -- -- 可回收利用固体物质 不可利用 材料 -- -- -- -- -- 不可利用材料 废油液 HW08废矿物油 900-249-08 石油类 石油类 毒性、易燃性 危险废物 油水分离 污泥 900-210-08 石油类、 泥土 石油类 毒性、易燃性 含多氯联苯的废电容器 HW10多氯（溴）联苯类废物 900-008-10 金属、树脂 多氯联苯 毒性 废石棉刹车片 HW36石棉废物 900-032-36 石棉 石棉 对生态环境或人体健康造成伤害 废尾气净化催化剂 HW50废催化剂 900-049-50 金属氧化物 重金属 毒性 废液化气罐 HW49其他废物 900-041-49 金属、液化气 液化气 毒性、易燃 机油滤清器 金属 石油类 毒性、易燃 废蓄电池 塑料、酸液 铅 毒性 含汞开关 金属 汞 毒性 废电路板 金属、树脂 多氯联苯 毒性 废活性炭 900-039-49 非甲烷总烃 非甲烷总烃 毒性 废空调 制冷剂 《报废机动车拆解 环境保护技术规范》指定危险废物 氟利昂 氟利昂 -- 表4-8 本项目固体废物产生及处置情况一览表 名称 产生量 （t/a） 产污环节 处置、利用方式 固废性质 生活垃圾 2.6 职工日常生活 厂区内设置垃圾桶，收集后送环卫部门统一处理 生活垃圾 可回收利用固体物质 14514 拆解产生的可利用的固体物质主要包括钢铁、有色金属、橡胶、塑料、玻璃等 建设一座1000m2的废旧物资储藏室，分类收集暂存，定期外售回收 一般固废 不可利用 材料 19.33 无法分离回收利用的含有贴膜的碎玻璃及其他不可利用垃圾等。 建设一座1000m2的废旧物资储藏室，分类收集暂存，定期运至市政指定的地点填埋或处理 废液化气罐 125.5 部分小型车存在，液化气残渣等 厂区内设一座200m2危废暂存间，将项目产生的危险废物分类收集暂存，定期送有资质的单位进行处置 危险废物 机油滤清器 机油、燃油过滤系统 废安全气囊 引爆后的废安全气囊 废蓄电池 含铅和硫酸，蓄电池仅拆除，不进行拆解，电解液随电池回收利用 含汞开关 温控器、传感器、开关和继电器等，含汞 含多氯联苯 的废电容器 主要产生于汽车电瓶处，含有多氯联苯 废尾气净化 催化剂 主要产生于汽车排气管，含金属钯或铂等 废油液 包括汽油、柴油、机油、润滑油、液压油、制动液、防冻剂、油水分离器分离的废油液等 废空调制冷 剂 产生于汽车空调，大部分为 HFC134a，少量含有氟利昂 (CF2Cl2) 废电路板 主要产生于各种电子器部件 废石棉刹车 片 车辆制动衬片 油水分离系 统污泥 产生于油水分离系统产生的油污、污泥和沉渣 废活性炭 活性炭吸附过程 五、地下水、土壤 （1）污染源分析及污染统计 本项目为报废汽车拆解建设项目，可能造成地下水、土壤污染的途径主要有：项目油水分离池渗漏；厂区内拆解车间、废旧物资储藏室，尤其是危废暂存间未采取防渗措施使固体废物产生二次污染，通过渗透造成地下水、土壤污染。 ①正常情况下地下水、土壤环境影响分析 项目区存在的可能污染地下水、土壤的物质主要为废油液，收集的废油液存储于包装桶内，包装桶置于托盘内，项目生产车间、危废暂存间等均进行防渗处理，因此，当包装桶破裂，废油液泄漏时可通过托盘得到收集，也可通过硬质防渗地面得以拦截，不会下渗污染地下水、土壤。项目拆解车间及危险废物暂存间均已进行硬化及防渗处理，因此项目正常生产中无地下水、土壤污染途径，对项目区地下水、土壤环境影响较小。 ②非正常情况下地下水、土壤环境影响分析 根据场地水文地质条件，油水分离池、危废暂存间、汽车拆解车间若发生渗漏，有可能污染土壤及地下水环境，因此，项目地下水、土壤污染源主要有危废暂存间和生产车间，污染物包括 pH、石油类、SS 等，其中石油类属于持久性有机污染物，污染途径为废水泄漏至土壤，并下渗至地下水环境。 （2）污染防治措施 针对本项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 ①源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、污水储存采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 ②末端控制措施：主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理厂处理；末端控制采取分区防渗，按重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。 ③污染监控：建立场地区地下水环境监控体系，建立完善的监测制度和环境管理体系，制定监测计划，及时发现污染、控制污染。 ④风险事故应急响应：制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截留等措施，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。 （3）污染防治区分区防治方案 根据场地内各个污染源的特征，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，本次评价将厂区按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区三类地下水污染防治区域。分区情况见表4-9。 重点污染防治区 重点污染防治区主要是物料泄漏后可能污染地下水且不容易被及时发现和处理的区域，主要包括危废暂存间、废水收集池、初期雨水池、事故水池、污水、雨水收集管道。 ②一般污染防治区 一般污染防治区主要是拆解车间、报废汽车储存场地，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）II类场进行设计。一般污染区防渗要求：防渗层的防渗性能应相当于渗透系数≤10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 ③非污染防治区 对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。 表4-9 厂区污染防治分区一览表 序号 防治区分布 装置及设施名称 防渗系数 采取的防渗处理措施 1 重点防渗区 拆解车间 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s；或参照B18598执行 现有硬化地面+2mm厚HDPE膜+15cm混凝土+5-7mm厚耐磨防油渗涂料，混凝土强度为C30，抗渗等级为P8 2 油水分离池、初期雨水收集池 灰土压实地基，各水池及四壁采用厚度不小于 20cm 抗渗混凝土（混凝土强度等级C30，抗渗等级P8）浇筑，并在池内壁表面涂刷水泥基渗透结晶型（≥1mm），或采取其他防渗措施，防渗效果等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 3 危废暂存间 1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s 现有硬化地面+2mm厚HDPE膜+15cm混凝土+20mm聚合物水泥砂浆,混凝土强度为C30，抗渗等级为P8 4 一般防渗区 废旧物资储藏室、待拆汽车暂存区 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s；或参照B18598执行 现有硬化地面+15cm混凝土+5-7mm厚耐磨防油渗涂料，混凝土强度为C30，抗渗等级为P8 简单防渗区 办公室 一般地面硬化 防渗措施：普通水泥硬化处理 企业需要在严格落实本环评提出的减缓措施的基础上，加强污染物源头控制，做好事故风险防范工作，做好厂内地面的硬化、防渗工作。在采取以上措施后，本项目对周围地下水、土壤环境影响较小。 （4）跟踪监测 为及时准确掌握厂址区及下游地下水环境质量状况和地下水中污染物的动态变化，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《排污许可证申请及核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），本次评价要求项目在项目场地内设置1个地下水跟踪监测井。本项目在采取污水有效收集及防渗措施后可有效防治污染物对周围土壤环境的影响，本次评价未设置土壤跟踪监测点位。 项目地下水跟踪监测点位具体位置见附图4，监测计划见表4-10。 表4-10 地下水监测计划 序号 监测点位 监测因子 监测频率 1 项目厂区水井（生产车间东北侧） 石油类 1次/年 六、环境风险 （1）危险源及影响途径识别 ①风险源调查 根据建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，结合《建设项目 环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，附录以外的危险物质，参照GB30000.18、GB30000.28按照已知组分的危险物质进行估算，本项目生产、使用和储存过程中涉及的危险物质主要为报废汽车拆解过程产生的废油液（液压油、润滑油）、氟利昂、硫酸（蓄电池内）、甲烷（废液化气罐）等为风险物质，该些危险物质存在泄漏、火灾等风险。项目涉及的危险物质数量和分布特点、生产工艺特点详见表4-11。 表4-11 本项目风险物质数量及分布一览表 危险物质 产生/使用工段 最大储存量q/t 临界量Q/t q/Q值 储存位置 废油液（液压油、润滑油） 报废汽车废油回收抽取 3.2 2500 0.001 危废暂存间 硫酸（蓄电池内） 报废汽车拆解过程 2 10 0.2 氟利昂 报废汽车拆解过程 0.2 10 0.02 甲烷（废液化气罐） 废液化气罐 2 10 0.2 本项目涉及的危险物质最大储存量（q）与临界量比值（Q）的累积之和为0.4＜1。项目环境风险潜势为Ⅰ，因此确定风险评价工作不设等级，仅进行简单分析。 ②本项目环境风险源识别情况及可能影响途径 生产系统危险性识别：本项目生产装置危险性主要存在于拆解车间、危废暂存间；同时还有废水处理设施发生故障，池体发生破裂导致废水泄漏等，对周围地表水环境造成影响。 扩散途径识别：项目生产运营过程中，危险物质发生泄漏，进而发生火灾、 爆炸等事故，并产生伴生/次生的危险物质、消防废水等，扩散途径主要有危险物质挥发向大气环境扩散，以及泄漏物质、消防废水等收集处置不当，污染地表水环境，甚至地下水、土壤等环境。 （2）环境风险防范措施 根据生态环境部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77 号），针对企业提出如下环境风险防控措施： ①危险物质贮存要求 由于本项目回收处理处置的物品在回收场所内有一定的贮存量，为避免在贮存环节发生风险事故，根据《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2008）中相关要求，对在厂区危废暂存间内临时暂存的危险物质满足以下要求： a.报废机动车存储场地的地面要硬化并防渗漏。 b.拆解场地应为密闭或半密闭车间，地面应防止渗漏。拆解车间应通风、光线良好，安全防范设施齐全，并远离居民区。 c.设置配件仓库。 d.库房条件：库房应为干燥、通风、避光的防火建筑，建筑材料经防腐处理。 避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源和火源，库房建筑及各种设备应符合《建筑设计防火规范》中的规定。 按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显标示。性质相抵的禁止同库储存。分类存放废电子电器产品的存储场所，禁止无关人员进入。 库房地面、门窗、货架应定期打扫，保持清洁；仓库区内的杂物、易燃物质应及时清理。 e.涉及危险物质的原料、产品和固体废物或其他化学品的储存区、通道、道路应做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体。 f.废尾气净化催化剂、废电路板、油水分离装置产生的油泥采用密闭容器盛装；废油液、废制冷剂采用专用密闭容器盛装；废蓄电池、废电容器采用专用耐酸性密闭容器盛装。危险废物暂存间外围设置围堰，收集沟末端流向废水收集池。 ②易燃易爆物品贮存区风险防范措施 a.易燃易爆物品贮存区在总图布置上有足够的防火距离，其与回收报废机动车之间和交通路线的距离，与其他建筑物之间的距离符合规范要求。 b.贮存区周围设置环形的消防通道，合理进行竖向布置，排水、排洪设计。 c.做好储存瓶的防雷、防静电保护和接地设计，满足有关规范要求。 ③火灾和爆炸的风险防范措施 a.汽油必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存，满瓶与空瓶分开整齐放置，并有明显标记，应保持直立放置，且应有防止倾倒的措施，不准放在橡胶等绝缘体上，以防静电引起事故。 b.制冷剂的回收时采用高压钢瓶，当回收量达一定量时，转存至冷媒专用贮存桶。贮藏室环境保持在25度，并保持通风良好。所有容器均具有防倾倒装置，以避免贮存桶倾倒、摔落产生危险。 c.定期对设备、储存仓库进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。 d.火源的管理 严禁火源进入储料区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。机动车在厂区内行驶，必须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 ④危险物质运输风险防范措施 a.对危险物品的装卸、转移应由专业人员或经过严格培训的员工来操作，建立一套完整的作业操作技术规范，严格遵守操作规定。其中，应专门制定专用的运输箱，所有涉及危险物品运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控涉及危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全。 b.装卸站的进、出口，宜分开设置，当进、出口合用时，站内应设回车场。 c.装卸站的车场应采用现浇混凝土地面，装车时尽可能采取全封闭作业方式。 d.在装运易燃、可燃液体或气体时，宜装阻火器以防雷电危害。 ⑤其它风险防范措施 a.初期雨水池 项目设置雨水收集池，初期雨水经油水分离设施处理后回用于厂内道路洒水和绿化用水。 b.个体防护设备 根据保障现场职工安全及卫生的需要，厂区应按照《工业企业设计卫生标准》的要求，设置更衣室、休息室等，并根据工作环境的需要配备相应的劳动防护用品，存放位置根据其工作活动范围合理布置。 c.医疗救护 成立医疗救护组并配备相应的急救药物。 d.应急通信系统 整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、火灾自动报警系统线路，各系统的电缆均各自独立、自成系统，整个仓库区的报警系统采用消防报警系统、手动报警和电话报警系统相结合的方式。 e.道路交通 道路交通方便，出现紧急情况时不会发生交通阻塞。 f.照明系统 整个仓库区、生产区的照明应依照《工业企业照明设计标准》（GB50034-1992）设计，在防爆区内选用隔爆型照明灯，正常环境采用普通灯。 （3）环境风险应急要求 根据《报废机动车拆解环境保护技术规范》，“拆解和破碎企业应有完备的污染防治机制和处理环境污染事故的应急预案”。本项目应建立重大事故管理和应急预案。 ①指导思想。为保证企业、社会和人民生命财产安全，防止突发性重大污染事故，并能在风险事故发生后迅速有效地控制、处理，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，制定 “风险事故应急救援预案”（以下简称“预案”）。 ②应急组织机构、人员。成立风险事故应急救援“指挥领导小组”，由厂长及生产、安全、环保、保卫等部门的领导组成，下设应急救援办公室，日常工作由安全环保部门兼管。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，立即成立事故应急救援指挥部，厂长任总指挥，负责全厂应急救援工作的组织和指挥。若厂长不在时，由安全环保部门或其它部门负责人为临时总指挥，全权负责应急救援工作。建立各种不脱产的专业救援队伍，包括抢险抢修队、医疗救护队、义务消防队、通讯保障队、治安队等，救援队伍是事故应急救援的骨干力量，担负各类重大事故的处理任务。 ③预案分级响应条件。原则上由建设单位解决生产过程中出现的风险事故。根据事故具体情况，建设单位无能力解决时，应及时向阳泉市的相关部门报告，请求指挥、处理。 ④应急救援保障。 生产区装置：防火灾、防爆炸事故、防中毒应急设施、设备与材料，主要为消防器材，防毒面具和防护服装 贮存区：防火灾、爆炸和毒气泄漏事故应急设施、设备与材料；主要是消防器材，防毒面具和防护服装 ⑤报警、通讯联络方式。一旦发生风险事故，必须及时报警和向有关部门报告。报警内容包括：事故发生时间、地点、事故原因、事故性质、危害程度、对救援的要求以及报警人与联系电话等。由建设单位指挥部向上级和友邻单位发布求援请求、通报事故情况。 ⑥应急防护措施。事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及连锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域：控制火灾、有毒区域，控制和消除污染措施及相应设备配备。 ⑦应急环境监测、抢救、救援及控制措施。由建设单位环境监测站配合盂县环境监测站负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数和后果进行评估，为事故应急救援指挥部提供决策依据。 ⑧应急恢复 全部受伤、受困人员救出后，要清点现场人数，抢救人员撤离事故现场。 ⑨应急结束 总指挥下达应急结束命令，事故抢救人员返回原单位。由厂方组织对事故进行调查，并安规定及时向上级汇报。 ⑩善后处理 有关人员配合应急组织等其他部门人员，组织事故现场勘察，仔细分析事故发生的原因，追查事故责任人，并进行相应的责任追究、处罚，制定整改措施，避免类似事故的再次发生。 应急培训计划。加强各救援队伍的培训，指挥领导小组要从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，每年至少组织一次模拟演习。把指挥机构和各救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员、做好应急救援工作。 公众教育和信息。对公司职工和附近居民开展公众教育、培训和发布有关信息。 七、环保投资 本项目总投资500万元，环保投资估算为58.5万元，占总工程投资的11.7%。项目环保投资费用见表4-12。 表4-12 环保措施一览表（万元） 类别 污染源 污染物 环保措施 费用 （万元） 废气 剪切、压扁过程 粉尘 剪切工段、压扁工段分别设1个移动式集气罩（集气罩尺寸为1.2m×1.2m），将废气引至布袋除尘器处理，风量为20000m3/h，过滤面积为416.7m2，过滤风速为0.8m/min 10 制冷剂收集、废油液、废液化气罐等收集过程 非甲烷总烃、氟利昂 在油液抽取制冷剂抽取岗位上方设置集气罩，统一由引风管引入一套活性炭吸附装置进行净化处理，过滤风量为5000m3/h，去除效率80%，处理后由15m高排气筒排放 8 安全气囊爆破 / 安全气囊在铁制的密闭容器内通电关闸 后引爆，引爆后产生的气体为氮气 / 危废暂存间 非甲烷总烃 在危废暂存间顶部设置吸气口对废气进行收集，进入活性炭吸附装置进行处理，处理风量为4000m3/h，综合净化效率为80%，经15m高排气筒排放（DA003） 5 废水 车间地面冲洗水 含油废水 建设一座容积为5m3的废水收集池，进行硬化防渗处理；车间地面冲洗水收集后经一体化处理装置（处理能力为2m3/h）处理后贮存于5m3清水池回用于生产车间地面清洗，不外排 8 初期雨水 含油废水 建设一座容积为120m3的初期雨水收集池，进行硬化防渗处理；初期雨水收集后经油水分离后回用于车间地面冲洗用水、厂区地面抑尘洒水、绿化用水，不外排 4 生活污水 生活污水 生活污水主要为盥洗废水，水质简单，直接回用于厂区绿化、地面泼洒抑尘，不外排 / 固废 生活办公 生活垃圾 设置垃圾桶，垃圾经集中收集后由环卫部门统一处理 0.5 生产过程 一般工业废物 建设一座 1000m2的废旧物资储藏室，进行硬化防渗处理，一般工业固体废物分类收集暂存，定期外售回收或运至市政指定的地点填埋或处理 5 危险废物 建设一座200m2危废暂存间，进行硬化防渗处理，将项目产生的危险废物分类收集暂存，定期送有资质的单位进行处置 12 噪声 各产噪设备 噪声 室内操作，基础减震，定期维护 3 生态 / / 加强地面硬化、绿化，绿化面积500m2 3 合计 / / / 58.5 八、环境管理与监测计划 环境管理与环保治理措施一样重要，是保证建设项目排污达到相应标准、控制建设地周围区域环境质量不下降的一个重要技术手段。 项目建成后，项目应设立环境管理组织，负责整个厂区的环保工作，配置管理人员l人，负责对项目废气、废水、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，对外的环保协调工作，履行环境管理和环境监控职责，现分述如下： （1）环境管理职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②建立各种环境管理制度，并经常检查监督； ③编制项目环境保护规划并组织实施； ④领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控档案； ⑤抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质； ⑥建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度； ⑦负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作； ⑧制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作； ⑨定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。 （2）环境监控职责 ①制定环境监测年度计划和实施方案，并建立环保规章制度加以落实； ②按时完成项目的环境监控计划规定的各项监控任务，并按有关规定编制报告表，负责做好呈报工作； ③在项目出现突发性污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作； ④组织并监督环境监测计划的实施； ⑤在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染物排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况。 （3）环境监测计划 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，项目业主应委托有资质的监测单位进行监测，建议每年一次。环保人员应在有关部门和单位进行专业培训。 开展环境监测的目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况。 九、信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，主要公开内容如下： 1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3）防治污染设施的建设和运行情况； 4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5）其他应当公开的环境信息。如竣工环境保护验收备案、自行监测工作开展情况及监测结果。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 剪切、压扁、过程 | 粉尘 | 剪切工段、压扁工段分别设1个移动式集气罩（集气罩尺寸为1.2m×1.2m），将废气引至布袋除尘器处理，风量为20000m3/h，过滤面积为416.7m2，过滤风速为0.8m/min | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值要求 |
|  | 制冷剂、废油液、废液化气罐等收集过程 | 非甲烷总烃 | 在油液抽取及制冷剂抽取岗位上方设置集气罩，统一由引风管引入一套活性炭吸附装置进行净化处理，过滤风量为5000m3/h，去除效率80%，处理后由15m高排气筒排放 |  |
|  | 危废暂存间废气 | 非甲烷总烃 | 在危废暂存间顶部设置吸气口对废气进行收集，进入活性炭吸附装置进行处理，处理风量为4000m3/h，综合净化效率为80%，经15m高排气筒排放（DA003） |  |
|  | 安全气囊爆破 | / | 安全气囊在铁制的密闭容器内通电关闸后引爆，引爆后产生的气体为氮气 | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | SS NH3-N CODcr BOD5 | 生活污水主要为盥洗废水，水质简单，直接回用于厂区绿化、地面泼洒抑尘，不外排 |
|  | 车间地面冲洗水 | 含油废 水 | 建设一座容积为5m3的废水收集池，进行硬化防渗处理；车间地面冲洗水收集后经一体化处理装置（处理能力为2m3/h）处理，采用均质+隔油+絮凝+沉淀处理后贮存于5m3清水池回用于生产车间地面清洗，不外排 |
|  | 初期雨水 | 含油废 水 | 建设一座容积为120m3的初期雨水收集池，初期雨水收集后经油水分离后回 用于车间地面冲洗用水、厂区地面抑尘洒水、绿化用水，不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 设备置于封闭生产车间内，选用低噪音设备、基础减振、定期维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 建设一座1000m2的废旧物资储藏室，分类收集暂存于废旧物资储藏室，定期外售回收或运至市政指定的地点处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
|  | 危险废物 | 建设一座200m2危废暂存间，将项目产生的危险废物分类收 集暂存，定期送有资质的单位进行处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的有关规定 |
|  | 生活垃圾 | 设置垃圾收集桶，经收集后交由环卫部门处置。 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 拆解车间、油水分离池、危废暂存间、初期雨水收集池区域进行重点防渗处理；废旧物资储藏室、待拆汽车暂存区区域进行一般防渗处理；办公生活区等区域进行地面硬化，有效防止污染地下水及土壤。 |
| 生态保护措施 | 项目建成后道路及厂内空地全部采用硬化地面，运营期污染物产量较少且得到很好地治理。该项目的建设对周围生态环境产生破坏和影响较小 |
| 环境风险防范措施 | 危险品贮存要求：根据不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显的危废标签和危废种类标志；危险物品运输风险事故防范措施：对危险物品的装卸、转移应由专业人员或经过严格培训的员工来操作，建立一套完整的作业操作技术规划，严格遵守操作规定；危险废物泄漏的防范措施：各类危险废物应分类分开存放，并设置围堰，防止外溢；贮存场地面应做防渗处理，保证地面无裂痕；厂区配备灭火器；设事故池（初期雨水收集池），有效容积为120m3；完善各种规章制度标准，定期进行环保安全教育，增强环保意识和安全意识。 |
| 其他环境管理要求 | / |

# 六、结论

一、结论 综上所述，本报告认为，汾阳市运达再生资源回收有限公司报废机动车回收拆解项目的建设符合国家产业政策，符合国家“三线一单”的管控原则；本项目在严格落实本评价报告中所提出的各项环保措施后，可确保污染物达标排放。建设单位应按环评提出的污染防治措施严格执行，加强环境管理。 在此前提下，本项目的建设从环保角度讲是可行的。 二、建议 （1）认真贯彻执行环保法规及有关上级环保主管部门的指示、文件。 （2）加大厂区绿化面积，美化环境。 （3）对员工进行环保培训，提高员工环保意识，并加强管理。 （4）此外，当地有关的管理部门加强对工程建设与运营的监督、管理措施，随时把握工程进展情况和区域环境影响状况，以作到出现问题及时处理，以防患于未然，避免严重的环境影响。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.42t/a | / | 0.42t/a | 0.42t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.092t/a | / | 0.092t/a | 0.092t/a |
| 废水 | 含油废水 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 生活污水 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.6t/a | / | 2.6t/a | 2.6t/a |
|  | 可回收利用固体物质 | / | / | / | 14514t/a | / | 14514t/a | 14514t/a |
|  | 不可利用材料 | / | / | / | 19.33t/a | / | 19.33t/a | 19.33t/a |
| 危险废物 | 废液化气罐、机油滤清器、废安全气囊、废蓄电池、含汞开关、含多氯联苯的废电容器、废尾气净化催化剂、废油液（包括汽油、柴油、机油、润滑油、液压油、制动液、防冻剂等）、废空调制冷剂、废电 路板、废石棉刹车片、油水分离系统污泥、废活性炭 | / | / | / | 125.5t/a | / | 125.5t/a | 125.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

厂区大门（产品出厂）

拟利用为食堂

拆解车间及地磅

利用现有办公生活用房

报废机动车进厂道路

废旧物资储藏室

新鲜水

职工生活用水（非住宿）

0.51

0.1

职工生活用水（住宿）

0.15

0.03

绿化用水

0.75

厂区地面抑尘泼洒用水

3.47

车间地面冲洗用水

0.6

0.75

4.0

0.6

5.48

0.41

0.12

0.53

油水分离池

2.4

0.1

0.41

0.51

职工生活用水（非住宿）

0.03

0.15

0.12

职工生活用水（住宿）

4.73

厂区地面抑尘泼洒用水

3.47

车间地面冲洗用水

0.6

4.0

0.6

0.53

油水分离池

2.4

新鲜水

基础工程

主体工程

设备安装

工程验收

扬尘、废气、施工废水、生活污水、建筑垃圾、噪声

进厂检查、登记

报废机动车

拆除蓄电池

拆除安全气囊

拆除废电器和

尾气净化催化器

拆除空调器

拆除油箱

拆除电子电器部件

拆除汽车玻璃

拆除汽车五大总成

拆除车轮及轮胎

拆除橡胶塑料制品

拆除其他零部件

分类存储

压实打包、切割、剪切

废蓄电池

废安全气囊

废电器尾气

净化催化剂

废制冷剂

废油液、废油箱

废电路板

玻璃

钢铁、有色金属

橡胶

橡胶、塑料

车架

颗粒物

其他各类零部件

拆解预处理工序

氟利昂、非甲烷总烃、颗粒物

拆解工序

颗粒物

本项目位置

附图1    交通位置图

图例

地下水保护目标

地表水

比例尺

1km

虢义河

小虢城村

本项目位置

董家庄村

普会村

虞城村

东官村

西关村

田屯村

附图2    本项目地理位置及保护目标图

N

附图3   本项目遥感影像及四邻关系

本项目

厂区

小虢村

山西宏祥煤业有限公司

废弃工业场地

虢义河

山西锦森瑞木业有限公司

75m

630m

地下水跟踪监测井

初期雨水收集池

附图4   本项目总平面布置图

N