汾环行审〔2022〕18号

## 关于山西妙彤报废机动车有限公司

## 报废机动车回收拆解项目环境影响报告表的

## 批  复

山西妙彤报废机动车有限公司：

你公司报送的《山西妙彤报废机动车有限公司报废机动车回收拆解项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及该项目报批申请、《报告表》专家技术审查意见均已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，经研究批复如下：

该项目由汾阳市行政审批服务管理局进行备案，项目代码：2108-141182-89-01-574324。项目位于汾阳市肖家庄镇潴城村南1200米处，占地面积14269.25㎡，年拆解报废汽车15000辆。项目主体工程包括1500m2拆解车间；同时配套办公用房、食堂、门房等辅助工程；其他报废汽车贮存区、废金属堆放区、拆解零部件存储区、电动汽车贮存库等储运工程；供水、供电、供暖公用工程；移动式集气罩、布袋除尘器、活性炭吸附装置、初期雨水收集池、废旧物资储藏室、危废暂存间等环保设施。总投资为2000万元，环保投资为44万元，占总投资的2.2%。项目

生产工序包括报废汽车登记、存储、拆解预处理、拆解、分类存储、剪切、压块等。从环保角度分析，在落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治措施后，不利影响能够得到减缓和控制，根据“报告表”评价结论，原则同意你公司按照环评设计和要求进行建设。要严格按照环评要求和批复意见落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。

二、项目在建设及运行中，重点做好以下工作：

1.落实大气污染防治措施。拆解、剪切、打包压块工段分别安装可伸缩上吸式集气罩经布袋除尘器处理；制冷剂、废油液、废液化气罐废气安装可伸缩上吸式集气罩收集后经两级活性炭吸附装置净化处理；危废暂存间废气收集后，经活性炭吸附装置处理，上述废气经处理后污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求后排放。非甲烷总烃无组织排放厂区内浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值标准要求。施工期施工场地设置围挡、施工现场裸露场地绿化或遮盖、物料堆场全覆盖、开挖土方全部湿法作业、洒水抑尘、路面硬化、渣土车辆全部密闭运输、施工出入口车辆采取喷淋冲洗等措施防治施工扬尘。

项目颗粒物年排放量不超过0.48吨。

2.落实水污染防治措施。拆解车间冲洗废水设置废水收集池，采用均质+隔油池+絮凝+沉淀+过滤处理工艺处理；建设200m3初期雨水收集池，收集后处理达标，以上废水经处理后可满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005)中的洗涤用水标准。施工期建临时沉淀池一座，施工生活污水和设备冲洗废水经沉淀池收集并沉淀后用于施工区抑尘。

3.落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。废钢铁、废有色金属、废轮胎及橡胶、废塑料、废玻璃定期外售；废陶瓷、泡沫等收集后在一般废物暂存库暂存，定期外售于废品回收站；生活垃圾、不可利用固废收集后由环卫部门统一处理；废油液、废制冷剂、废电池、废电子元件、废催化剂、废油及污泥、废活性炭、含油废棉纱和废手套等分类收集，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。严格执行危险废物转移联单制度，强化危险废物运输的环境保护措施，有效防范突发环境事件。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）及其修改单的规定建设和管理危险废物暂存库。施工期建筑垃圾、日常生活垃圾运至指定地点集中处置。

4.落实噪声污染防治措施。采用选用低噪声设备、基础减震、室内安装、加注润滑油、运输限速、禁鸣等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。施工期采用低噪声设备，采取基础减振、严禁午休和夜间施工作业、禁鸣等噪声防治措施。

三、强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。加强危险废物收集、贮存和出厂转移环节的环境管理和风险防范。遵循分区布置、分区防控的原则，危废暂存间按照重点防渗区要求进行建设。废油液存储区、废铅酸电池存储区、废动力电池存储区分别设置导流槽和集液池，防止废液外排。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局申报环境影响评价文件。本项目环评批复文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

五、你单位应建立内部生态环境管理机构和制度，明确人员和生态环境保护职责。严格落实运营期的污染源监测计划。按照有关标准、规定要求，完善环境监测计划，建立污染源监测台账制度，保存原始监测记录，定期向公众公布监测结果、编制应急预案。项目建设严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收后，方可正式投入使用。

按规定接受汾阳市生态环境保护综合行政执法队的日常监管。

吕梁市生态环境局汾阳分局

2022年6月6日