汾环行审〔2022〕19号

## 关于汾阳青乌环保科技有限公司

## 污泥处置项目环境影响报告表的批复

汾阳青乌环保科技有限公司：

你公司报送的《汾阳青乌环保科技有限公司污泥处置项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及该项目报批申请、《报告表》专家技术审查意见均已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，经研究批复如下：

该项目由汾阳市行政审批服务管理局进行备案，项目代码：2201-141182-89-05-633526。项目位于汾阳市冀村镇仁岩村，占地面积9546.67㎡，年处置污泥36000吨。项目主体工程包括污泥脱水车间、混料车间、1#陈化车间、2#陈化车间、发酵区；辅助工程配套办公室、食堂；储运工程有辅料车间、污泥缓存仓、库房；公用工程有供水、供电、采暖等；环保工程、环保设施配套有光氧催化+生物滤池除臭装置、二级水喷淋+碱液喷淋除臭塔、高效混凝沉淀+气浮+二级A/O+MBR处理工艺污水处理站等。总投资为2881.56万元，环保投资为164万元，占总投资的5.69%。项目生产工序包括脱水、混料、好氧发酵、陈化等。从环保角度

分析，在落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治措施后，不利影响能够得到减缓和控制，根据“报告表”评价结论，原则同意你公司按照环评设计和要求进行建设。要严格按照环评要求和批复意见落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。

二、项目在建设及运行中，重点做好以下工作：

1.落实大气污染防治措施。污泥缓存、混料、脱水车间废气分别由车间顶部管道经集气罩收集后共用一套光氧催化+生物滤池除臭装置处理；两个陈化车间废气分别由车间顶部管道收集后经一套光氧催化+生物滤池除臭装置处理；两个好氧发酵罐废气经顶部管道收集后分别经二级水喷淋+碱液喷淋除臭塔净化处理；上述废气经处理后污染物分别满足《恶臭污染排放标准》（GB14553-93）中表2恶臭污染物排放标准要求后排放。恶臭污染物厂界执行《恶臭污染排放标准》（GB14553-93）表1中的二级标准。施工期施工现场裸露场地绿化或遮盖、物料堆场全覆盖、洒水抑尘、密闭运输、施工出入口车辆采取喷淋冲洗等措施防治施工扬尘。

2.落实水污染防治措施。生产废水经高效混凝沉淀+气浮+二级A/O+MBR处理工艺污水处理站处理达标后，通过市政管网排入汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司，上述废水经处理后污染物满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。食堂废水经隔油池处理后和生活污水进入市政管网排入汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司。建设初期雨水收集池。施工期建临时沉淀池一座，施工生活污水和设备冲洗废水经沉淀池收集并沉淀后用于施工区抑尘。

3.落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。废滤布交由指定回收公司回收；生活垃圾、不可利用固废收集后由环卫部门统一处理；污泥运至污泥缓存仓回收利用；废机油、废液压油定期交由有资质单位进行处置。严格执行危险废物转移联单制度，强化危险废物运输的环境保护措施，有效防范突发环境事件。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）及其修改单的规定建设和管理危险废物暂存库。施工期建筑垃圾、生活垃圾运至指定地点集中处置。

4.落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、基础减震、室内安装、运输限速、禁鸣等措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。施工期采用低噪声设备，采取基础减振、严禁午休和夜间施工作业等噪声防治措施。

三、强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。加强危险废物收集、贮存和出厂转移环节的环境管理和风险防范。遵循分区布置、分区防控的原则，危废暂存间按照重点防渗区要求进行建设。提高员工安全生产责任意识，加强安全培训，做好突发环境事件应急预案编制及备案工作，按照应急预案要求落实突发环境事件应急池、应急物资等工作。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局申报环境影响评价文件。本项目环评批复文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

五、你单位应建立内部生态环境管理机构和制度，明确人员和生态环境保护职责。严格落实运营期的污染源监测计划。按照有关标准、规定要求，完善环境监测计划，建立污染源监测台账制度，保存原始监测记录，定期向公众公布监测结果。项目建设严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收后，方可正式投入使用。

按规定接受汾阳市生态环境保护综合行政执法队的日常监管。

吕梁市生态环境局汾阳分局

2022年6月6日